## Slide 1: 计算机系统结构的原始慨念
由程序员（机器语言）看见的（计算）系统属性，即慨念性结构和功能行为，以区分数据流动和控制逻辑设计的组成及物理实现。
计算机系统结构定义和计算机的设计任务

## Slide 2: 指令集（系统）结构 Instruction Set Architecture (ISA)
I/O system
Processor
Compiler
Operating
System
(Windows)
Application (ex: browser)
Digital Design
Circuit Design
Instruction Set
Architecture
Datapath & Control
transistors
Memory
Hardware
Software
Assembler
机器语言程序员角度
指 令 系 统
organization
计算机组成
physical implementation
计算机实现

## Slide 3
经典的计算机系统结构是机器语言程序员所看到的传统机器级所具有的属性。它确定计算机系统的软、硬件界面。
计算机组成指的是计算机系统结构的逻辑实现，包括五大功能部件组成以及逻辑设计等。它着眼于机器级内各事件的排序方式与控制方式，各部件的功能以及各部件的联系。
计算机实现指的是计算机组成的物理实现，包括处理机、主存等部件的物理结构，器件的集成度和速度功耗，模块、插件、底板的划分与连接，信号传输，电源、冷却及整机装配技术等。它着眼于器件技术和微组装技术，其中器件技术在实现技术中占主导作用。

## Slide 4
【例 】 ① 主存容量与编址方式(按位、按字节、按字访问等)的确定属于 。
② 为达到所定性能价格比，主存速度应多快，在逻辑结构上需采用什么措施(如多体交叉存储等)属于 。
③ 主存系统的物理实现，如存储器器件的选定、逻辑电路的设计、微组装技术的选定属于 。
计算机系统结构
计算机组成
计算机实现

## Slide 5
具有相同计算机系统结构(指令系统相同)的计算机，因为速度要求不同等因素可以采用不同的计算机组成。如，取指令、译码、取操作数、运算、存结果可以在时间上按顺序方式进行，也可以让它们在时间上按重叠方式进行以提高执行速度。
例如，AMD Opteron 与 Intel Core i7的指令系统相同，即两者的系统结构相同（即这两种处理器都实现x86指令集）；但内部组成不同的处理器，流水线和Cache结构是完全不同的，相同的程序在两个机器上的的运行时间可能不同。
计算机系统结构、组成和实现三者的相互影响

## Slide 6
同样，一种计算机组成可以采用多种不同的计算机实现。例如，主存器件可以采用SRAM芯片，也可以采用DRAM芯片。
例如，同一系列机中的Pentium 4与移动Pentium 4具有相同的指令系统和基本相同的组成，但由于是不同档次的机器，其硬件实现是不同的，两者的时钟频率和存储系统是不同的。

## Slide 7: 系列机（family machine）：是指由一个制造商生产的具有相同的系统结构，但具有不同组成和实现的一系列不同型号的计算机。
例如：IBM 370系列有370/115、125、135、145、158、168等一系列从低速到高速的各种型号。
它们的系统结构相同，具有同样的指令系统，从机器程序设计者所看到的机器属性是相同的。
但它们采用不同的组成和实现技术，在低档机上可以采用指令串行执行的方式，而在高档机上则采用重叠、流水和其他并行处理方式等，因此它们各有不同的性能和价格。

## Slide 8: ISA（指令集结构）: 硬件与软件之间的接口
用途1: (当前已经过时了)
  重新利用已经固定的硬件资源
用途2:
  开发者与硬件之间的接口
  这代芯片与下一代芯片的合同
instruction set
software
hardware

## Slide 9: 指令集系统结构ISA的7个重要特征
ISA的类型：现代通用寄存器结构，早期累加器结构
存储器访问：如，按字节访问
寻址方式：如MIPS寻址模式为：寄存器寻址、立即数寻址
和位移量寻址
操作数类型和大小：8位字符，32位整型数
操作类型：数据传输，算术/逻辑
控制流指令：转移，子程序调用/返回
ISA编码：固定长度，可变长度
Notes: x86、ARM、MIPS这三种不同的指令集系统结构
（1）ISA：所有的ISA都划分到通用寄存器体系结构（操作数是寄存器或存储器地址），有两种版本：寄存器-存储器ISA（如x86，可以在许多指令中访问存储器）；载入-存储ISA（如ARM和MIPS，只能载入或存储指令来访问存储器）
（2）存储器寻址：几乎所有桌面计算机和服务器计算机（包括x86、ARM和MIPS）都使用字节访问

## Slide 10
x86、ARM、MIPS这三种不同的指令集系统结构
（1）ISA：所有的ISA都划分到通用寄存器体系结构（操作数是寄存器或存储器地址），有两种版本：寄存器-存储器ISA（如x86，可以在许多指令中访问存储器）；载入-存储ISA（如ARM和MIPS，只能载入或存储指令来访问存储器）
（2）存储器寻址：几乎所有桌面计算机和服务器计算机（包括x86、ARM和MIPS）都使用字节访问

## Slide 11
结果表明，CISC存在许多缺点：
首先，在这种计算机中．各种指令的使用率相差悬殊：一个典型程序的运算过程所使用的80％指令，只占一个处理器指令系统的20％。事实上最频繁使用的指令是取、存和加这些最简单的指令，这样一来，长期致力于复杂指令系统的设计，实际上是在设计一种难得在实践中用得上的指令系统的处理器。
同时．复杂的指令系统必然带来结构的复杂性，这不但增加了设计的时间与成本还容易造成设计失误．
此外．尽管VLSI技术现在已达到很高的水平，但也很难把CISC的全部硬件做在一个芯片上，这也妨碍单片计算机的发展。
复杂指令集计算机存在的问题
(Complex Instruction Set Computer-CISC)
X86为CISC
25-29PPT为部分，具体在”2-补充内容--ARM与x86.pptx”中
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 12
ARM架构包含了下述RISC特性：
load/store 结构
32位固定指令长度，简化译码和支持流水线化。指令大多为一个CPU周期执行
16 × 32-bit 寄存器堆（register file）
对齐内存存取（ARMv6内核现已支持不对齐）
正交指令集（任意存取指令可以使用任意的寻址方式）
相较于同期处理器如Intel 80286和Motorola 68020，还有特殊设计：
大部分指令可以条件式地执行，减少分支产生的流水线停顿。
算数指令只会在要求时更改条件编码（condition code）
精简快速的双优先级中断子系统，具有可切换的影子寄存器组

## Slide 13
ARM数据宽度和指令集
大部分的ARM处理器都实现了两种指令集
  32位ARM指令集
  16位 Thumb指令集
最新的ARM核引入了新的指令集Thumb-2
  提供了32位和16位的混合指令
  在增强了灵活性的同时保持了代码高密度
Jazelle核可以执行Java字节码(Java bytecode)

## Slide 14: 一、 ARM指令集
嵌入式设备领域和移动互联网领域最流行的指令集架构是ARM
ARM和MIPS同为RISC指令集，同年发布并遵循相同的简洁设计哲学
 | ARM | MIPS
发布时间 | 1985 | 1985
指令大小 | 32 | 32
寻址空间 | 32位 | 32位
数据对齐 | 对齐 | 对齐
寻址方式 | 9 | 3
整数寄存器 | 15个32位通用寄存器 | 31个32位通用寄存器
I/O | 存储器映射 | 存储器映射
不同之处

## Slide 15: ARM与MIPS寻址模式对比
寻址模式 | ARM v.4 | MIPS
寄存器操作数 | X | X
立即数操作数 | X | X
寄存器+偏移 | X | X
寄存器+寄存器 | X | -
寄存器+寄存器倍乘 | X | -
寄存器+偏移和更新寄存器 | X | -
寄存器+寄存器和更新寄存器 | X | -
自增，自减 | X | -
相对PC寻址 | X | -
不同于MIPS，ARM不需要使用专门的寄存器来保存0这个数据（所以ARM需要单独的操作码来完成一些MIPS中可以简单使用$zero来完成的操作）
MIPS仅有3种简单的数据寻址模式（是指一条普通算术运算类指令中支持的寻址模式的区别，MIPS中另外的PC相对寻址和伪直接寻址是指跳转指令），ARM却有9种寻址模式，包括十分复杂的计算的寻址模式

## Slide 16: 计算机系统结构的现代定义
计算机系统结构（现代定义）：是在满足功能、性能和价格目标的条件下，设计、选择和互连
硬件部件构成计算机。
系统结构覆盖：
  指令系统设计
  组成（Organization）:计算机设计方面的高层次
    CPU内部结构、存储器、I/O系统、多处理器、网络
  硬件: 计算机的具体实现技术
    详细逻辑设计、封装、冷却系统、板级设计，功耗等
当前计算机系统设计涉及多方面技术，从编译器、操作系统到指令系统、组成逻辑、实现技术及功耗、成本、可靠性等设计。

## Slide 17: 评价性能
比较机器性能的指标
  执行时间(响应时间，时延)：桌面机
  吞吐量：网站服务器
  MIPS - millions of instructions per second
用程序集比较机器性能
  选择适当的程序评估性能
    基准测试程序套件（Benchmark Suites）
  不同平均值（Different Means）: Arithmetic, Harmonic, and Geometric Means
测量、报告和总结计算机性能

## Slide 18: 性能指标—响应时间
墙钟时间
  程序开始执行到结束看钟知道的时间，就是墙钟时间，也称为响应时间或消逝时间
  测量用户感觉到的系统速度
墙钟时间的问题
  如果一个机器上运行多个程序 ？
  如果程序运行时需要用户输入？

## Slide 19: 性能指标--CPU 时间
测量CPU时间更具可计算性 (not waiting for I/O)
  测量设计者感觉到的CPU速度
CPU时间进一步分为：
  用户CPU时间- 花费在用户模式的时间
  系统CPU时间- 花费在OS的时间
Unix时间命令报告CPU时间：
  90.7u 12.9s 2:39 65%
  90.7 user CPU seconds (in the user’s program)
  12.9 system CPU seconds (in the system calls e.g. printf)
  2 minutes, 39 seconds wall-clock time（159秒，103.6秒CPU）
  65% of the wall clock time was spent running on the CPU

## Slide 20: 性能指标----吞吐量
单位时间内完成的工作总量---吞吐量
  测量管理员感觉到的系统性能
常用吞吐量测量
  每天产生的代码行的数量
  每秒处理的事务数量，如每秒服务的网页数量
相比前一个时延指标
  产生一行代码的时间量
  等待接受网页的时间量
处理器性能一般仅使用时延指标：程序A比程序B快10倍
对于很多应用，吞吐量比时延更重要：金融市场, 政府统计（人口普查）

## Slide 21: 响应时间与吞吐量
通常改善了响应时间也会改善吞吐量
  处理器用更快的型号替换
只改善吞吐量而不改善响应时间
  在一个系统中增加额外的处理器，如用多处理器

## Slide 22: 另一个工业性能指标: MIPS
MIPS - Millions of Instructions per Second
用相同的指令集比较两台机器 (A, B), MIPS一般是公平的
MIPS可能是一个“无意义的性能指标”

## Slide 23: 例子: MIPS 或许是无意义的
机器A有一条计算平方根的特殊指令，它执行需要100个时钟周期（设每个时钟周期1us）
机器B 没有这种指令 ---它计算平方根用软件方式即用加、乘、移位简单指令（一般执行需要1个时钟周期，设时钟周期1us）编程实现
机器 A: 1/100*106条指令/s = 0.01 MIPS
机器 B: 1*106条指令/s = 1 MIPS

## Slide 24
响应 (执行) 时间
  用户的感觉
  系统性能
  仅有的各方都认可的性能测量指标
CPU 时间
  设计者的感觉
  CPU 性能
吞吐量
  管理员感觉
MIPS
  商人的感觉
性能指标总结

## Slide 25: SPEC—实用基准测试程序集
SPEC - The System Performance Evaluation Cooperative一个开放性的非赢利组织
  1988年由工作站厂商HP，DEC，MIPS，SUN共同发起， 以满足市场迫切需要的标准化性能测试。
  已成为最成功的性能测试标准化组织，有40个公司成员。
  http://www.spec.org
SPEC's Philosophy
  目标：保证市场有一套公平和实用的指标来区分不同的候选系统。
  基本方法：提供基于现有应用程序的一套标准化源代码作为基准测试程序集。

## Slide 26: 比较两个机器
Machine CPI Clock Period Avg Instruction Time (secs)
Machine A 1.2 2 ns 1.2*2=2.4ns
Machine B 2.5 1 ns 2.5ns
CPU Time = 执行指令条数 * avg instruction time
Assume 1,000,000, 000 instructions
Machine A: 1,000,000,000 * 2.4ns = 2.4 seconds
Machine B: 1,000,000,000 * 2.5ns = 2.5 seconds
哪个机器更快？ Machine A
快多少？ 2.5 / 2.4 = 1.04 times faster

## Slide 27: 常用短语
“P1 性能比P2 更好”：对给定工作负载程序 L， P1 执行L的时间比 P2 更少
performance(P1) > Performance(P2)
 Execution Time(P1, L) < Execution Time(P1, L)
“处理器 X 比Y快n 倍” ：

## Slide 28: 算术和调和平均值 （Arithmetic and Harmonic Mean）
总的执行时间：一个一致的总的度量
  算术平均时间：是n个测试程序总的执行时间的算术平均值。
  如果性能用rate（如MIPS）表示, 那么总的执行时间平均值的比例就是调和平均值（harmonic mean）

## Slide 29: 算术平均时间的问题
每个应用程序运行的概率并不相同
更长执行时间的程序在平均值中的份量更重
例如，两个机器执行两个基准测试程序的时间
Machine A Machine B
Program 1 2 seconds (20%) 4 seconds (20%)
Program 2 12 seconds (80%) 8 seconds (80%)
（Program 2运行的概率是 Program 1的4倍）
计算算术平均值， Program 2 占的比重比Program 1更大
  显然，改善Program 2对平均值的影响大于Program 1

## Slide 30: 加权执行时间
通常，机器运行某些程序更频繁，则应该给这些程序更大的权值（weight）
加权调和值

## Slide 31: 使用加权和 (或加权平均)
计算相对性能：10/7.2 = 1.38
--> Machine B is 1.38 times faster than Machine A
但是，加权和存在一个重要问题：
SPEC 不同厂商对应用程序权重的选取有冲突
2×20% + 12 ×80% = 10
4×20% + 8×80% = 7.2

## Slide 32: SPEC 性能评价
SPEC采用比选择权值更好的方法，就是选择一个统一的参考计算机，给出各测试程序在参考机上的执行时间，然后将被测机器的执行时间与之比较来评价不同机器的性能。
SPEC的评价指标有2个：
SPEC率（SPEC Ratio）
SM（Spec mark）：采用SPEC率的几何平均值

## Slide 33
  SPEC率（SPEC Ratio）是一个测试程序在参考计算机上的执行时间与在被测计算机上的执行时间的比值，可以表示为：
显然，SPEC Ratio比值越高，说明被测计算机的性能越高。
例如，假设针对同一个基准测试程序 A计算机的SPEC Ratio比B计算机的高出1.3倍，则可表示为：

## Slide 34
  SM（Spec mark）是被测试计算机执行n个基准测试程序分别得到的SPEC率的几何平均值。若某被测计算机的SPEC率有n个数值，则该计算机的SPEC率的几何平均值的计算公式为：
SM是一个综合指标以衡量不同计算机的性能。
但是为了完整的表示出系统的性能特征，通常也将
n个基准程序的SPEC率列出，以分项比较分析。
Q6/Q7/Q8

## Slide 35: Q8 计算题
下表表示一些SPEC2006基准测试程序在AMD某芯片上的测试结果，请计算回答以下问题：
（1） 假设该处理器的时钟频率为2GHz，计算两个程序的CPI值。
基准测试程序名 | 指令数 （109） | 执行时间（s） | 参考时间（s）
A | 2118 | 500 | 9770
B | 336 | 1200 | 9120
答案：
(1) CPI = 周期数/指令数 = 执行时间*频率/指令数
基准测试程序A: 500s * 2GHZ/(2118*109) ≈ 0.47
基准测试程序B：1200*2GHZ/(336*109) ≈ 7.1
Notes: G=10^9

## Slide 36: Q8 计算题
（2） 计算两个程序的SPECratio的值。
（3） 计算这两个基准程序的几何平均值。
基准测试程序名 | 指令数 （109） | 执行时间（s） | 参考时间（s）
A | 2118 | 500 | 9770
B | 336 | 1200 | 9120
答案：(2) SPECratio = 参考执行时间/测试执行时间
基准测试程序A： 9770/500 = 19.54
基准测试程序B: 9120/1200 = 7.6
(3) 几何平均值：SM=(19.54*7.6)(1/2) = 12.2

## Slide 37: 1.9 计算机设计的量化原则
利用并行性（parallelism）
局部性原理（Principle of Locality）
注重经常性事件（the common case）
Amdahl‘s 定律
CPU 性能公式
计算机设计的量化原则
Notes: 既然我们已经知道如何对性能、成本、可靠性、能耗和功率进行定义、测量和汇总，现在可以开始研究在计算机设计与分析中非常有用的指导原则了。这一节将介绍有关设计的重要观测结果以及两个用于评估备选设计的公式。

## Slide 38: 利用并行性
改善计算机性能最重要的方法
并行性的层次
  系统级: 多个处理器和多个磁盘提高服务器的吞吐量
  如SPECWeb还依靠请求级并行来使用大量处理器，而TPC-C使用线程级并行实现对数据库请求的更快速处理
  指令级:（在单独的处理器级别，充分利用指令间的并行对于实现高性能非常关键）
    流水线、超标量（多发射）、OOO等
  操作级:
    并行加法器
    组相联cache
    功能部件流水线
Any other examples ?
Notes: 充分利用并行性时提高性能的最重要的方法之一。本书的每一章都有一个如何通过开发并行性来提高性能的示例。
系统级并行：为了提高在一个典型服务器基准测试（如SPECWeb或TPC-C）上的吞吐量性能，可以使用多个处理器和多个磁盘。随后可以在处理器和磁盘之间分散处理请求的工作负载，从而提高吞吐率。扩展内存及处理器和磁盘数目的能力称为可扩展性，这对服务器来说是非常有价值的有点。在许多磁盘之间分布数据，以实现并行读写，就可以支持数据集并行。SPECWeb还依靠请求级并行来使用大量处理器，而TPC-C使用线程级并行实现对数据库请求的更快速处理。
在单独的处理器级别，充分利用指令间的并行对于实现高性能非常关键。
在具体的数字设计级别也可以开发并行，如组相联缓存使用多组存储器，通常可以对它们进行并行查询，以查找所需项目。

## Slide 39: 局部性原理
程序特性：程序趋向于重用最近用过的数据和指令
经验法则：
  一个程序90% 的执行时间仅仅执行 其10% 的代码。
时间局部性（Temporal locality）
  最近访问过的项很可能近期将被访问。
空间局部性（Spatial locality）
  地址相近单元的内容趋向于在一定时间内被相近访问。
Notes: 局部性意味着我们可以根据一个程序最近访问的指令和数据，比较准确地预测它近期会使用哪些内容。
有两种局部性类型：

## Slide 40: 注重常用事件
计算机设计最重要和普遍原则
  功耗、资源分配、性能、可靠性
  经验法则：simple is fast.
  简化常用事件，速度能够更快
例如：CPU中两个数相加，结果可能产生溢出，溢出情况较少，不溢出才是常见情况。因此，可以通过简化不溢出相加的操作来提高机器的性能。
例如：处理器中的取指和译码单元要比乘法单元使用得更加频繁，因此，应注重这两个单元的性能设计。
量化这个原则的基本定律：Amdahl’s Law
Notes: 最重要、最普遍的计算机设计原则可能就是重点关注常用事件（常见情形）：在进行设计权衡时，常用事件优先于非常用事件。
这一原则适用于资源的分配方式，如果某一情形会频繁出现，那对其进行改进会产生更显著的效果。
如：对于功率、资源分配和性能，重点关注常见情形这一原则都是有效的。处理器中指令提取与译码器的使用可能比乘法器频繁得多，所以应当优先设计对其进行优化。
这一原则也适用于可靠性。如果一个数据库服务器为每个处理器准备50个磁盘，那系统可靠性将主要取决于存储可靠性。
此外，常用事件经常要比非常用事件更简单一些，完成速度更快一些。

## Slide 41: Amdahl’s 定律
利用Amdahl’s 定律，可以计算出通过改进计算机某一部分而能获得的性能增益。
采用更快的执行方式后所获得的系统性能提高，与这种执行方式的使用频率或占总执行时间的比例有关。
Example
Notes: 利用Amdahl’s 定律，可以计算出通过改进计算机某一部分而能获得的性能增益。

## Slide 42: Amdahl’s 定律
增加时钟频率不会影响存储器访问时间
使用浮点处理部件不会加速整数ALU操作
Notes: Amdahl’s 定律定义了使用某一特定功能所获得的加速比。
加速比告诉我们，与原计算机相比，在经过升级的计算机上运行一个任务可以加快多少。

## Slide 43
Amdahl定律定义了一台计算机系统采用某种改进措施所取得的加速比：
加速比反映了使用改进措施后完成一个任务比不使用改进措施完成同一任务加快的比率。

## Slide 44
Amdahl定律中，加速比与两个因素有关：
a. 改进比例 Fe
下图中：Fe就是10／100=1/10。
b. 改进加速比 Se
上图中，Se就是10／1。

## Slide 45: Amdahl定律公式：
设改进后执行时间为Tn，改进前的执行时间为To，则上式可以写为：
上式中（1-Fe）表示不可改进部分。改进比例 Fe，改进加速比 Se

## Slide 46
根据：
上式中（1-Fe）表示不可改进部分。
改进后整个系统的加速比Sn为:
显然当Fe为0，即没有可改进部分时，Sn为1。
当 时，则 ，因此，可获取性能改善极限值受Fe值的约束。
提高改进比例Fe或改进加速比Se，都可以提高Sn ， 但是Fe对Sn的影响更大。

## Slide 47
下面举例子来说明Amdahl定律的应用。
【例1-1】 假定新的处理器采用了改进措施，新处理器处理Web应用程序的运行速度是原来处理器的10倍，同时假定新处理器有40%的时间用于计算，另外60%的时间用于I/O操作。那么改进性能后总的加速比是多少？
解：由题意可知：Fe = 40% = 0.4 ， Se = 10

## Slide 48: CPU 性能公式
处理器性能的“铁律”：
  要直接测量使用新改进措施的改进时间是困难的。
CPU 性能公式
Notes: CPU时间=程序的CPU时钟周期数×时钟周期时间
=程序的CPU时钟周期数/时间频率
时钟周期时间：时钟周期的持续时间如1ns或其频率1GHz

## Slide 49: 计算CPU 时间
Or
Architecture --> Implementation --> Realization
Compiler Designer Processor Designer Chip Designer
Notes: 从上面公式可以看出，处理器性能取决于三个特性：时钟周期Clock cycle time（或时钟频率Clock rate）、每条指令的时钟周期CPI和指令数Instruction count。
此外，CPU时间同等取决于这三个特性，例如，三个特性中任一项改进10%，将使得CPU时间改进10%。

## Slide 50
如程序中有n类指令时，处理器设计用下式计算
总的CPU时钟周期数：
其中 表示i类指令在程序中执行的次数， 表示i类指令所需的平均时钟周期数。
CPU时间：
总的CPI：
其中，IC表示程序总执行指令数， /IC表示 i 类指令在程序中所占的比例（即i类指令执行频度，可统计获得）。
需要通过测量获得，它与流水线效率、Cache的命中率以及其他存储器效率等有关。

## Slide 51
【例1-3 】假设针对一个测试程序有如下的测量值：
FP指令（包括FPSRQ指令）的执行频度 = 25%
FP指令的平均CPI = 4.0
其他指令的平均CPI = 1.33
FPSRQ指令的执行频度 = 2%
FPSRQ指令的CPI = 20
假定有两种备选的设计方案:
一种是将FPSRQ的CPI减至2；（减少20/2=10倍）
另一种是将所有FP的CPI减至2.5。（减少4/2.5=1.6倍）
下面用CPU性能公式比较这两种方案。
下面是对例1-2的两种设计方案，改用指令的执行频度和指令CPI来分析，在实际情况中可以通过仿真或使用硬件仪器来测量相应的指标。下面通过例子来说明上述CPU性能公式。
分析：方案中只有CPI发生了变化，指令执行频度保持不变
Notes: 【例1-2】 试分析采用哪种设计方案实现求浮点数平方根FPSRQ对系统性能提高更大。假定FPSRQ操作占原来整个测试程序执行时间的20%。
一种设计方案是增加专门的FPSRQ硬件，可以将FPSRQ操作的速度加快到10倍；
另一种设计方案是提高所有FP运算指令的执行速度，使得FP指令的执行速度加快为原来的1.6倍，设FP运算指令在原来总执行时间中占50%。
试比较这两种设计方案。

## Slide 52
解：由题意可知，方案中只有CPI发生了变化，指令执行频度保持不变。首先计算没有任何改变的原始 ：
用原始的 减去改进了FPSRQ功能所节省的时间，就可以计算出改进FPSRQ方案的 ：
方法1： 可以用同样的方法计算改进所有FP方案的CPI，
方法2：或将改进FP的CPI值和非FP的CPI值加起来。
Notes: FP指令（包括FPSRQ指令）的执行频度 = 25%
FP指令的平均CPI = 4.0
其他指令的平均CPI = 1.33
FPSRQ指令的执行频度 = 2%
FPSRQ指令的CPI = 20
假定有两种备选的设计方案:
一种是将FPSRQ的CPI减至2；（减少20/2=10倍）
另一种是将所有FP的CPI减至2.5。

## Slide 53
方法1： 可以用同样的方法计算改进所有FP方案的CPI，如下：
CPInewFP = CPIoriginal - 25% (CPIoldFP - CPIofnewFPonly )
= 2 - 25% (4 - 2.5) = 1.625
方法2：将改进FP的CPI值和非FP的CPI 值加起来，如下：
CPInewFP = (25%×2.5) + (75%×1.333) = 1.625
注意：已知条件“ 其他指令的平均CPI = 1.33” 是一个大概的值
当然，也可以用方法2来分析改进改进FPSRQ方案的CPI（比较繁琐，不建议)
因为改进所有FP方案的CPI较小，所以这种方案的对CPU的性能提高更多。
下面分析改进所有FP方案的加速比：
同样，改进FPSQR方案的加速比：2/1.64 = 1.22
可见，以上结果与例1-2用Amdahl定律计算出的结果是相同的。
Notes: FP指令（包括FPSRQ指令）的执行频度 = 25%
FP指令的平均CPI = 4.0
其他指令的平均CPI = 1.33
FPSRQ指令的执行频度 = 2%
FPSRQ指令的CPI = 20
假定有两种备选的设计方案:
一种是将FPSRQ的CPI减至2；（减少20/2=10倍）
另一种是将所有FP的CPI减至2.5。

## Slide 54
假设针对一个测试程序有如下的测量值：
FP指令（包括FPSRQ指令）的执行频度 = 25%
FP指令（包括FPSRQ指令）的平均CPI = 4.0
其他指令的平均CPI = 1.33
FPSRQ指令的执行频度 = 2% FPSRQ指令的CPI = 20
假定有两种备选的设计方案: 一种是将FPSRQ的CPI减至2；
另一种是将所有FP的CPI减至2.5。
试计算出这两种备选的总CPI，然后比较这两种方案。
答：计算没有任何改变的原始CPI原始：
CPI原始 = （4×25%）+ （1.33×75%）= 2
用原始的 CPI原始 减去改进了FPSRQ功能所节省的时间，
计算出改进FPSRQ方案的总CPI：
CPI新总FPSRQ = CPI原始 - 2% ×（CPI老FPSRQ - CPI仅新FPSRQ）
= 2 - 2% ×（20 - 2）= 1.64
计算改进所有FP方案的总CPI：
CPI新总FP = CPIoriginal - 25% (CPI老FP - CPI仅新FP)
= 2 - 25% (4 - 2.5) = 1.625
因为改进所有FP方案的CPI更小，这种方案的性能更好。
SnewFPSRQ=2/1.64 = 1.22

## Slide 55: 第二章 指令系统原理与实例
2.1 简介
2.2 指令集系统结构的分类
2.3 存储器寻址
2.4 操作数的大小和类别
2.5 指令系统的操作
2.6 控制流指令
2.7 指令系统的编码
2.8 相关问题：编译器的角色
2.9 MIPS系统结构
2.10 谬误和易犯的错误
2.11 结论
测试程序分析方法

## Slide 56: 教学要求：
掌握（重点）：指令系统结构分类，存储器寻址，操作数的大小与类型，MIPS系统结构。
理解：指令系统的操作，控制流指令，指令系统的编码。
了解：编译技术与计算机系统结构的相互影响

## Slide 57: 2.2指令集系统结构的分类
指令集系统结构ISA的分类 不同指令集系统结构最根本的区别：
在于处理器内部数据的存储结构不同。
存储结构：堆栈、累加器或一组寄存器。操作数可以显式
指定或者隐含指定。
（1）堆栈系统结构中操作数隐含地位于栈顶
（2）累加器系统结构中的一个隐含操作数就是累加器。
（3）通用寄存器结构系统中只能明确地指定操作数，不是
寄存器就是存储器地址。

## Slide 58: 2.2指令集系统结构的分类
(a)中，
栈顶寄存器（TOS）指向堆栈顶部的输入操作数。
第一个操作数被从堆栈中删除，运算结果存放在第二个操作数的位置，同时栈顶寄存器指向运算结果。
所有的操作数都是寄存器，只能通过push或pop指令传输到存储器中
58
注意：箭头指示操作数是输入还是ALU运算的结果，或者既是输入也是结果。
灰度较轻表示输入，较重表示结果

## Slide 59: 2.2指令集系统结构的分类
(b)中，
累加器既是隐含的输入操作数也是运算结果。
(c)中，（Intel 8086属于这种）
一个操作数在寄存器中，
另一个在存储器中，
运算结果存放在寄存器中。
59

## Slide 60: 2.2指令集系统结构的分类
(d)中，
所有的操作数都是寄存器，与堆栈结构（a）类似，
也只能通过一些单独的指令（load或store）传输到存储器中
（MIPS属于这种）
60

## Slide 61: 2.2指令集系统结构的分类
不同的指令集系统结构的示意图
箭头指示操作数是输入还是ALU运算的结果，或者既是输入也是结果。灰度较轻表示输入，较重表示结果
通用寄存器
主存

## Slide 62: 2.2指令集系统结构的分类
下表说明代码C=A+B在这三类系统结构中分别是如何表示：（设A,B和C都在存储器中且A和B的值不破坏）
说明：在堆栈结构和累加器结构中加法指令的操作数是隐含的，而在寄存器结构中操作数必须明确指定。
堆栈 | 累加器 | 寄存器（Reg-mem） | 寄存器（load-store）
Push A | Load A | Load R1，A | Load R1，A
Push B | Add B | Add R1，B | Load R2，B
Add | Store C | Store R1，C | Add R3，R1，R2
Pop C |  |  | Store R3，C

## Slide 63: 2.2指令集系统结构的分类
按照通用寄存器访问方式划分，有两种通用寄存器系统结构的计算机：
（1）register-memory系统结构，一般指令都可以访问存储器。
（2）register-register或 load-store系统结构，只能通过load和store指令来访问内存 教材提到的纯 memory-memory系统结构，现实中不存在的结构，把所有的数据都保存在存储器中。
此外，有的ISA在累加器外扩展了其他寄存器，称为
扩展累加器计算机。
Notes: VAX（Virtual Address Extender）。在1978年，DEC公司建立了第一个基于VAX（ virtual address extension）即虚拟地址扩展的计算机体系，它是DEC计算机系统特有的复杂指令计算（CISC）体系结构的计算机VAX11、780。这台大家伙在当时是基本32位的计算机，并且能够有高达1MIPS的运算性能。在那个年代，这台计算机的速度和性能都是无与伦比的。在当时要值$200,000,但显然他是最棒的。
第一款商业型VAX计算机VAX-11/780于1977年10月25日在DEC周年股东大会面世。之后很多不同款式、价格、性能及运算能力的版本相继推出。VAX超级小型机曾经在二十世纪八十年代初风靡一时。
VAX是多用户系统

## Slide 64: 2.2指令集系统结构的分类
通用寄存器ISA运算类指令的两个特性：
ALU指令中包括两个还是三个操作数。在三个操作数格式中，指令包含一个结果（目的操作数）和两个源操作数。在两个操作数的格式中，有一个既是结果操作数也是源操作数。
ALU指令中包括多少个存储器操作数。 典型的ALU指令中所支持的存储器操作数的数量可能是从0~3个不等。

## Slide 65: 2.2指令集系统结构的分类
存储器 地址个数 | 最多操作数个数 | 系统结构类型 | 举例
0 | 3 | Load-store （Reg-Reg） | Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC, superH, TM32
1 | 2 | Reg-Mem | IBM360/370, Inter80x86, Motorola 6800, T1 TMS320C54x
2 | 2 | Mem-Mem | VAX(也有3个操作数的格式)
3 | 3 | Mem-Mem | VAX(也有2个操作数的格式)
Notes: VAX（Virtual Address Extender）。在1978年，DEC公司建立了第一个基于VAX（ virtual address extension）即虚拟地址扩展的计算机体系，它是DEC计算机系统特有的复杂指令计算（CISC）体系结构的计算机VAX11、780。这台大家伙在当时是基本32位的计算机，并且能够有高达1MIPS的运算性能。在那个年代，这台计算机的速度和性能都是无与伦比的。在当时要值$200,000,但显然他是最棒的。
第一款商业型VAX计算机VAX-11/780于1977年10月25日在DEC周年股东大会面世。之后很多不同款式、价格、性能及运算能力的版本相继推出。VAX超级小型机曾经在二十世纪八十年代初风靡一时。

## Slide 66: 2.2 指令集系统结构的分类
类型 | 优点 | 缺点
Reg-Reg(0，3) load-store MIPS | 简单、定长的指令编码；简单的代码生成模式；每条指令运行的时钟周期数相近 | 目标代码指令数比直接访问存储器的系统结构多；指令多和指令密度低使程序变得很大
Reg-Mem(1，2) Intel x86 | 数据不需要专门的载入指令就可以直接访问；指令格式更加易于编码，代码密度高 | 由于源操作数在二元操作中被破坏了，所以操作数不是等价的；在一条指令中同时对存储器地址和寄存器号码进行编码会限制寄存器的数量；操作数位置不同使得每条指令执行所需的时钟周期不同
Mem-Mem (2，2)或(3，3) | 最紧凑。不浪费寄存器来做临时交换空间 | 指令长短不相同，特别是三操作数指令；同样，每条指令的操作各不相同；存储器访问带来了存储器瓶颈
三种常见通用寄存器计算机的优缺点
符号（m, n）表示n个操作数中有m个存储器操作数

## Slide 67: 2.3 存储器寻址
存储器地址表示 我们讨论的所有指令系统都是字节寻址的，都提供了字节（8位）、半字（16位）和字（32位）寻址，大多数的计算机还提供了双字（64位）寻址。
内存中的字节
内存中的字

## Slide 68: 存储器存取
…
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
…
0bH
0aH
09H
08h
07H
06H
05H
04H
03H
02H
01H
Memory
地址
MIPS的一个字是4个字节
Intel的一个字是2个字节
一个字的地址用其最低地址表示。
在MIPS中，字的起始地址必须是4的倍数。这 叫对齐限制。
类似
一维数组

## Slide 69: 2.3存储器寻址
小端模式&大端模式 小端模式把地址为“X…X000”的字节放在整个字的最低有效位置上（低地址存低字节）,字节序号为：
大端模式把地址为“X…X000”的字节放在整个字的最高有效位置上（低地址存高字节）,字节序号为：
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Slide 70: 2.3存储器寻址
为什么要有对齐限制？
字或双字整数倍对齐访问存储器：简化硬件实现的复杂性。
一次不对齐的存储器访问：导致多次对齐存储器访问。因此，即使是在没有对齐限制的计算机里面，对齐访问的程序也会运行得比较快。 在MIPS中，字的起始地址必须是4的倍数。这 叫对齐限制。

## Slide 71: 2.3存储器寻址
寻址方式
寻址方式 | 指令举例 | 含义 | 何时使用
寄存器寻址 | Add R4，R3 | Regs[R4]←Regs[R4]+Regs[R3] | 数值在寄存器中
立即数寻址 | Add R4，#3 | Regs[R4]←Regs[R4]+3 | 数值是常量
位移量寻址 | Add R4，100（R1） | Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]] | 存取局部变量（+模拟寄存器间接、直接寻址）
寄存器间接寻址 | Add R4，（R1） | Regs[R4]←Regs[R4]+Mem[Regs[R1]] | 使用指针或者计算出的地址进行寻址
间接寻址 | Add R3，[R1+R2] | Regs[R3]←Regs[R3] +Mem[Regs[R1]+[Regs[R2]] | 有时用在数组寻址中
索引寻址 | Add R1，（1001） | Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[1001] | R1是数组的基址，R2是索引值用来存取静态数据；地址常量可能需要很大
存储器间接寻址 | Add R1，@（R3） | Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[Mem[Regs[R3]]] | 如果R3是指针p的地址，那么就得到*p
自动递增寻址 | Add R1，（R2）+ | Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]] Regs[R2]←Regs[R2]+d | 用在循环中递增变量，R2是数组的起始地址，每次增加d
自动递减寻址 | Add R1，-(R2) | Regs[R2]←Regs[R2]-d Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]] | 和自动递增类似，自动递增/递减用来实现类似堆栈的push/pop功能
比例寻址 | Add R1，100(R2)[R3] | Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[100+Regs[R2]+Regs[R3]*d] | 用来对数组寻址。一些计算机可以用任意的索引（间接）寻址方式

## Slide 72: 2.3存储器寻址
小结
一般ISA支持的基本寻址方式：立即数寻址、位移量寻址、寄存器间址。
立即数为8~16位；位移量为13~16位。
MIPS都为16位

## Slide 73: 2.7指令系统的编码
变长编码：允许所有的操作使用所有的寻址方式，适合寻址方式和操作比较多的情形。最少的位数表示程序，译码复杂，不适合流水线。
定长编码：把操作和寻址方式组合在操作码里，通常所有的指令长度都相同。这种方式适合于寻址方式和操作比较少的情况。译码简单，适合流水线，代码量大。
混合方法，减少过多的指令，以减轻多种结构的指令带来的工作负担，但仍提供多种指令长度以减少代码长度。

## Slide 74: 2.9 MIPS系统结构
一种简单64位load-store系统结构
固定长度指令编码，译码简单，有利于实现高效率流水线。
使编译器更容易产生高效的目标代码。

## Slide 75: 2.9 MIPS系统结构
MIPS的寄存器
32个64位通用寄存器（GPR）,名称为R0，R1，…，R31，也称为寄存器。
32个浮点寄存器（FPR），名称为F0，F1， …，F31，即可以作为32个32位单精度寄存器来使用，也可以作为32个64位双精度寄存器来使用。
R0的值永远是0。

## Slide 76: 2.9 MIPS系统结构
MIPS的数据类型
定点数据类型有8位字节、16位半字、32位字和64位双字。
浮点数有32位单精度和64位双精度浮点数。
操作面向64位定点以及32位或64位浮点数的。字节、半字或者字在调入64位寄存器中时，用零或者符号来填充64位寄存器的剩余部分。

## Slide 77: 2.9 MIPS系统结构
MIPS数据传输的寻址方式
16位立即数
16位位移量方式（基址寻址），即操作数地址是一个存放在寄存器中的基地址与相对该基址的一个16位移量相加获得。
例如，载入字指令LW的具体使用形式如下：
LW R2, 128（R3）；（（R3）+128）→ R2
位移量为0---寄存器间接寻址
R0作为基址寄存器---16位绝对寻址 MIPS存储器是用64位地址字节寻址的。

## Slide 78: 2.9 MIPS系统结构
MIPS的指令格式 * 指令长度：32位，其中6位是基本操作码。可以使机器更容易进行流水线操作和译码。
* 两种存储器寻址方式：编码到操作码中。
指令的格式如下图。这些指令格式很简单，同时还为位移量寻址、立即数或PC相对分支地址提供了16位字段。

## Slide 79: 2.9 MIPS系统结构
MIPS的指令格式
I型指令 |  |  |  |  | 
6 | 5 | 5 | 16 |  | 
操作码 | rs | rt | 立即数/位移量 |  | 
加载/存储字节、半字、字、双字。 |  |  |  |  | 
立即数-寄存器运算（rt←rs OP 立即数） |  |  |  |  | 
条件分支指令（rs表示寄存器，rt表示未使用） |  |  |  |  | 
跳转寄存器、跳转并链接寄存器（rt=0,rs表示目标，立即数为0） |  |  |  |  | 
R型指令 |  |  |  |  | 
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
操作码 | rs | rt | rd | shift | funct
寄存器-寄存器ALU操作：rd←rs funct rt |  |  |  |  | 
funct编码数据通路操作：Add，Sub，… |  |  |  |  | 
移位，读/写专用寄存器和数据移动 |  |  |  |  | 
J型指令 |  |  |  |  | 
6 | 26 |  |  |  | 
操作码 | 拼接到PC的偏移量 |  |  |  | 
跳转，跳转并链接 |  |  |  |  | 
陷阱和从异常中返回 |  |  |  |  | 

## Slide 80: 2.9 MIPS系统结构
MIPS操作 大致分为四类：载入和存储、ALU操作、分支与跳转、浮点操作。 所有通用寄存器与浮点数寄存器都可以被载入或存储，唯一的例外是载入R0无效。
下图给出了载入和存储指令的例子。都只使用一种寻址方式，并且要求存储器的值必须对齐。载入和存储指令对所有的数据类型都是有效的。

## Slide 81: 2.9 MIPS系统结构
MIPS操作 所有的ALU指令都是寄存器-寄存器指令，包括算术和逻辑操作：加、减、与、或、异或和移位。下图给出了一些算术和逻辑指令的例子。所有这些指令都支持立即寻址方式，它带一个16位的符号扩展立即数。
指令举例 | 指令名称 | 含义
DADDU R1，R2，R3 | 无符号加 | Regs[R1]←Regs[R2]+Regs[R3]
DADDIU R1，R2，#3 | 加无符号立即数 | Regs[R1]←Regs[R2]+3
LUI R1，#42 | 载入立即数到高位 | Regs[R1]←032##42##016
DSLL R1，R2，#5 | 逻辑左移立即数 | Regs[R1]←Regs[R2]<<5
DSLT R1，R2，R3 | 置小于 | If(Regs[R2]<Regs[R3]) Regs[R1]←1 else Regs[R1]←0

## Slide 82: 2.9 MIPS系统结构
MIPS控制流指令
指令举例 | 指令名称 | 含义
J name | 跳转 | PC0..27←name
JAL name | 跳转并链接 | Regs[R31]←PC+4；PC0..27←name； ((PC+4)-227)≤name<((PC+4)+227)
JALR R2 | 寄存器跳转并链接 | Regs[R31]←PC+4；PC←Regs[R2]
JR R3 | 寄存器跳转 | PC←Regs[R3]；
BEQZ R1，name | 等于零时分支 | If(Regs[R1]==0) PC←name； ((PC+4)-217)≤name<((PC+4)+217)
BNE R3，R4，name | 不等于时分支 | If(Regs[R3]!=(Regs[R4]) PC←name； ((PC+4)-217)≤name<((PC+4)+217)
MOVZ R1，R2，R3 | 等于零时传送 | If(Regs[R3]==0) Regs[R1]←Regs[R2]
分支的目标地址=16位带符号位移量左移2位 +（PC+4）
MIPS指令是32位4个字节长

## Slide 83
指令流入
取指
令
部件
分析
部件
执行
部件
指令流出
二次重叠执行方式的指令流水线：
机器周期（流水线周期）：指令沿流水线移动一个流水段的时间。长度取决于最慢的流水段，一般是一个时钟周期（有时是两个时钟周期）。
每个流水线周期从指令流水线流出一条指令。
吞吐量：单位时间从流水线流出的指令数。
流水线寄存器
（锁存器）

## Slide 84
指令流入
取指
令
部件
分析
部件
执行
部件
指令流出
二次重叠执行方式的指令流水线：
机器周期（流水线周期）：指令沿流水线移动一个流水段的时间。长度取决于最慢的流水段，一般是一个时钟周期（有时是两个时钟周期）。
每个流水线周期从指令流水线流出一条指令。
吞吐量：单位时间从流水线流出的指令数。
流水线寄存器
（锁存器）

## Slide 85
1、 流水线的基本概念
  重叠方式需要解决的问题
问题1：为了实现取指、分析指令、执行指令同时进行，需要有对应的独立部件。
指令流入
取指
令
部件
分析
部件
执行
部件
指令流出
流水线锁存器
  需暂存中间结果。

## Slide 86
1、 流水线的基本概念
  重叠方式需要解决的问题
问题2：尽量缩短各个功能部件的运行速度，使得大致相等，避免在重叠中相互等待。
问题3：主存访问冲突。例如，取指令k+1时需访存，分析指令k时可能也需要取操作数访存。
解决访存冲突，主要有3种解决办法：
将主存分为两个独立编址的存储器：指令存储器和数据存储器，CPU可分别独立访问。
低位交叉存取方式：可并行访问不在同一个存储体中的指令或数据。

## Slide 87
1、流水线的基本概念
    3) 指令预取：在重叠操作中，当前一条指令在执行过程中就需要提前取出后面的指令进行相应处理，这种提前取出后继指令进行相应处理，称为先行（预取）。

## Slide 88: 流水线的分类
流水线可按不同的观点进行分类，一般来说流水线可以分为以下几个类型。
（1）按各过程段用时是否相等分类
流水线按各过程段用时是否相等可分为均匀流水线和非均匀流水线两种。
1） 均匀流水线指的是各过程段用时全相等的流水线
2） 非均匀流水线指的是各过程段用时不全相等的流水线
1、流水线的基本概念

## Slide 89
    （2）按处理的数据类型
      1） 标量流水线：用于对标量数据进行流水处理。如：IBM 360/91，AmDahl 470V/6
      2） 向量流水线：用于对向量数据进行流水处理。
      （向量很适合流水处理），如：STAR-100，CYBER-205，CRAY-1.
按处理的数据类型可分为标量流水处理机和向量流水处理机两种。
1、 流水线的基本概念

## Slide 90
（3）按流水线的规模
按流水线的规模可分为操作流水线、指令流水线和宏流水线。
1）操作流水线是把处理机的算术逻辑部件分段，使得各种数据类型的操作能够进行流水，规模最小。
2）指令流水线则是把执行指令的过程按照流水方式处理。
3）宏流水线它是指由两个以上的处理机串行地对同一数据流进行处理，每个处理机完成一项任务。
1、 流水线的基本概念

## Slide 91
  1） 单功能流水线：只能完成一种固定功能的流水线。例如，浮点加法器流水线专门完成浮点加法运算，浮点乘法器流水线专门完成浮点乘法运算。
  2） 多功能流水线：流水线的各段可以进行不同的连接，以实现不同的功能。
    例： ASC的多功能流水线
（4）按功能分类
按流水线完成的功能是否单一，流水线可分为单功能流水线与多功能流水线两种。
1、 流水线的基本概念

## Slide 92
  2）动态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。
  优点：灵活，能够提高流水线各段的使用率，从而提高处理速度。缺点：控制复杂。
（5）按工作方式分类
流水线按工作方式可分为静态流水线和动态流水线两种。
  1）静态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段只
  能按同一种功能的连接方式工作。
    对于静态流水线来说，只有当输入的是一串相同的运算任务时，流水的效率才能得到充分的发挥。
1、 流水线的基本概念

## Slide 93
1、 流水线的基本概念

## Slide 94
（6）按连接方式分类
按照流水线的各个功能段之间是否有反馈信号，可将流水线分为线性流水线和非线性流水线。
  1）线性流水线：流水线的各段串行连接，没有反馈回路。数据通过流水线中的各段时，每一个段最多只流过一次。
  2）非线性流水线：流水线中除了有串行的连接外，还有反馈回路
1、 流水线的基本概念

## Slide 95
1、 流水线的基本概念

## Slide 96
（7）其他分类
除上述几种外，流水线分类还有下述几种。
1）根据控制方式分成顺序流水线和乱序流水线。
2）在线性流水线中，根据控制方式还可以分成同步流水线和异步流水线。
1、 流水线的基本概念

## Slide 97: 流水线的特点
（1）流水线处理的最好是连续任务，只有连续不断的任务才能充分发挥流水线的效率。
（2）流水线依靠多个功能部件并行工作来缩短程序的执行时间，实际上是把一个大的功能部件分解为多个子过程，如前述将浮点数加法器分解为4个子过程。
（3）流水线中的每一功能部件后面都要有一个缓冲寄存器，即所谓的锁存器，以便平滑各个功能段延时时间的不一致。
（4）流水线中各段时间应尽量相等，避免段延时过长引起的相互等待。
（5）流水线需要有“装入时间”和“排空时间”。
1、 流水线的基本概念

## Slide 98
2、 流水线的时空图及性能分析
时空图
  时空图从时间和空间两个方面描述了流水线的工作过程。时空图中，横坐标代表时间，纵坐标代表流水线的各个段
  4段指令流水线的时空图（6个任务）
  1，2，3，4代表任务ID

## Slide 99
吞吐率：在单位时间内流水线所完成的任务数量或输出结果的数量。
流水线的性能分析
吞吐率
n：任务数
Tk：处理完成n个任务所用的时间
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 100
（1）各段时间均相等的流水线
  各段时间均相等的流水线时空图
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 101
  流水线完成n个连续任务所需要的总时间为
    （假设一条k段线性流水线）
    Tk＝kΔt＋(n-1)Δt＝(k＋n-1)Δt
  流水线的实际吞吐率
  最大吞吐率
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 102
  最大吞吐率与实际吞吐率的关系
流水线的实际吞吐率小于最大吞吐率，它除了与每个段的时间有关外，还与流水线的段数k以及输入到流水线中的任务数n有关。
只有当n>>k 时，才有TP≈TPmax。
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 103
2、 流水线的时空图及性能分析
（2）各段时间不完全相等的流水线
  一个各段时间不等的流水线及其时空图
    一条4段的流水线
    S1，S3，S4各段的时间：Δt
    S2的时间：3Δt （瓶颈段）
  流水线中这种时间最长的段称为流水线的瓶颈段。

## Slide 104
  各段时间不等的流水线的实际吞吐率：
    （ Δti为第i段的时间，共有k个段 ）
  流水线的最大吞吐率为
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 105
（3）解决流水线瓶颈问题的常用方法
  1）细分瓶颈段：
    例如：对前面的4段流水线
    把瓶颈段S3细分为3个子流水线段：S3a，S3b，S3c
改进后的流水线的吞吐率 ：
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 106
  2)重复设置瓶颈段
  缺点：控制逻辑比较复杂，所需的硬件增加了。
    例如：对前面的4段流水线
    重复设置瓶颈段S3：S3a，S3b，S3c
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 107
2、 流水线的时空图及性能分析
重复设置瓶颈段后的时空图
t14
t1

## Slide 108
当任务数n=4时
Q1：带有瓶颈部件的4功能段流水线, △t1=△t2=△t4=△t, △t3=3△t
重复设置瓶颈段
细分瓶颈段

## Slide 109
2、 流水线的时空图及性能分析
109
加速比
流水线的加速比（Speedup）是完成某个任务顺序执行所用时间与流水线执行所用时间之比。
假设：不使用流水线（即顺序执行）所用的时间为Ts，使用流水线后所用的时间为Tk，则该流水线的加速比为
（1）流水线各段时间相等（都是△t）
  一条k段流水线完成n个连续任务
    所需要的时间：Tk = (k＋n-1)Δt
  顺序执行n个任务所需要的时间： Ts = nk△t
  流水线的实际加速比为

## Slide 110
  最大加速比
（2）流水线的各段时间不完全相等时
一条k段流水线完成n个连续任务的实际加速比为
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 111
2、 流水线的时空图及性能分析
111
效率
流水线效率（Efficiency，E）是指流水线的设备利用率。在时空图上，流水线的效率定义为n个任务占用的时空区与k个功能段总的时空区之比，因此流水线的效率包含时间和空间两个方面的因素。
实际上，n个任务占用的时空区就是顺序执行n个任务的总的时间T0；而用一条k段流水线完成n个任务的总的时空区为k Tk ，其中Tk 是流水线完成n个任务所使用的总时间，则一条k段流水线的效率为：

## Slide 112
  各段时间均相等的流水线时空图
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 113
2、 流水线的时空图及性能分析
如果每个流水段时间是△t，且任务是连续的实际效率：
其中，
最大效率：

## Slide 114
2、 流水线的时空图及性能分析
举例
假设加法由5段（级）流水线实现，计算：
S=a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7
114
对相关算式要合理分解算式——尽量分解为少相关算式：
    ① S0=a0+a1 ② S1=a2+a3 ③ S2=a4+a5
    ④ S3=a6+a7 ⑤S4=S0+S1 ⑥S5=S2+S3 ⑦S6=S4+S5

## Slide 115
2、 流水线的时空图及性能分析
  吞吐率：TP=7/(18Δt）
  效率：E=（作用区域面积）/（完成运算所需时间矩形面积）
  =（7*5Δt）/（18Δt*5）=7/18
  加速比Sp=(nkΔt)/((n+k-1)Δt)
  =(7*5)/(7+5-1)=(7*5)/11？
正确答案：
加速比Sp=Ts/Tk
=顺序任务所用时间nkΔt/
流水线所用时间Tk
=（7*5）/18
×
Notes: 正确答案：
加速比Sp=（7*5）/18
  这是因为如果要按照公式Sp=(nkΔt)/((n+k-1)Δt)种的分母(n+k-1)Δt的前提是流水线方式是不暂停（即没有相关出现）完全流水线时时这样的(n+k-1)Δt=11Δt
  但因为有相关（冒险）出现，如任务5需要等待任务1和2都完成时，任务5才能开始，所以加速比中的分母就应该时实际流水线方式下的时间Tk=18Δt

## Slide 116: 例：由静态多功能流水线实现如下计算：
2、 流水线的时空图及性能分析
计算 A*B=
116
1
2
3
4
5
ai
bi
A.B
A+B

## Slide 117
1—2—3---5 做加法
1—4—5 做乘法
解：分解算式
①S1=a1.b1
②s2=a2.b2
③s3=a3.b3
④s4=a4.b4
⑤s5=s1+s2
⑥s6=s3+s4
⑦s7=s5+s6
2、 流水线的时空图及性能分析

## Slide 118
2、 流水线的时空图及性能分析
 |  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦
 | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ | 
 |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  | 
① | ② | ③ | ④ |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  | 
118
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
时间
吞吐率 TP＝7/(15△T)
效率＝(3*4+4*3)/(5*15)＝32%
加速比Sp=Ts/TK
= (nk△T)/(15△T)
= (7*5)/15=7/3=2.33

## Slide 119: 在上例中，将“静态”多功能流水线改为“动态”多功能流水线，又该如何分解？
2、 流水线的时空图及性能分析
计算 A*B=
119
1
2
3
4
5
ai
bi
A.B
A+B

## Slide 120
2、 流水线的时空图及性能分析
 |  | ① | ② | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ⑦ | 
 | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  | 
 |  |  |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  | 
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  |  | 
120
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
时间
吞吐率 TP＝7/(14△T)
效率＝(3*4+4*3)/(5*14)
加速比Sp=Ts/TK
= (nk△T)/(14△T)
= (7*5)/14=5/2

## Slide 121
当任务数n=4时
Q1：带有瓶颈部件的4功能段流水线, △t1=△t2=△t4=△t, △t3=3△t
重复设置瓶颈段
细分瓶颈段
求下面情况时，吞吐率Tp，效率E，加速比S？
T
S1
S2
S3a
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
S3b
S3c
S4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
4

## Slide 122
Q2
(1) 解决流水线瓶颈问题的常用方法__________、_________。
(2) 衡量流水线性能的主要指标有_________ 、 _________ 和 _________ 。
(1).细分瓶颈段 、 重复设置瓶颈段
(2). 吞吐率、加速比、效率

## Slide 123: 流水线特点
一个流水线类似自动装配线
一个流水线有多个段（级），段间有流水线寄存器
每个流水段执行指令或操作的不同部分
流水段之间采用同步时钟控制
一条指令或操作从流水线一端进入，经过各段，从另一端流出
流水线是开发串行指令流中并行性的一种实现技术

## Slide 124: 为什么采用流水线：结论
制造快速CPU的关键技术：减少 CPUtime.
改进吞吐量
改进资源利用率

## Slide 125: 为什么不开发 50段流水线?
有些操作不能分为更细的逻辑实现
5 stages OK
50 stages NO. Sorry!
流水线锁存器不是免费的，要占据面积，且有延迟。
  机器周期> 锁存器延迟+ 时钟偏移

## Slide 126: 二、RISC指令系统特点
  RISC系统结构有以下几个关键特点：
  所有参加运算的数据来自寄存器，结果也写入寄存器。寄存器为32/64位。
  访存只有load和store指令
  指令的数量较少，所有指令长度相同。
  这种结构可以有效地简化流水线的实现。
  MIPS系统是默认的 RISC系统结构。

## Slide 127: 非流水线：单周期Single-cycle implementation（参考）
seldom used !
Single Cycle Implementation: CPI=1, long clock cycle
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
三、非流水线方式下RISC指令系统的实现

## Slide 128: 三、非流水线方式下RISC指令系统的实现
假定指令系统是MIPS的一个定点子集：load/store指令，ALU指令，转移指令。
一条指令的执行过程最多需要5个时钟周期：
Load
Store
R-type
Clk
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
Multip-Cycle Implementation: CPI=5,
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
（非流水线单周期指令系统实现不介绍）

## Slide 129: Multi-cycle implementation

## Slide 130
5个周期
  IF: Instruction fetch cycle
    按照 PC 内容访问指令存储器，取出指令
    PC+4→NPC，以获取下一条指令地址
  ID: Instruction decode/ register fetch cycle
    指令译码
    读寄存器
    如果需要，符号扩展指令中的位移量

## Slide 131
  EX: Execution/ effective address cycle
    Load/Store: 计算数据存储器有效地址
    R-R/ R-I ALU: 执行运算操作
    Branch: 做相等测试，如果相等计算目标地址送PC
  MEM: Memory access
    Load: 送有效地址到数据存储器，取数据
    Store: 写ID读出数据到有效地址单元中
  WB: Write-back cycle
    Load or ALU: 写结果到寄存器堆

## Slide 132: About Multi-cycle implementation
数据路径中的暂存器易于实现流水线
注意：branch和Store指令花费 4 clock cycles.
  假定 branch执行频率 12%， store 执行频率10%, CPI 是 4.78（=12%*4+10%*4+78%*5）.
这种实现是没有优化的.

## Slide 133: 怎样改进多周期实现的性能？
优化：对于branch, 将相等测试和计算可能的转移目标地址提前到ID（branch占2 cycles）.
完成 ALU 指令在MEM cycle
branch 指令占2 cycles, store 和 ALU 指令占 4 cycles, 只有load 指令占 5 cycles.
优化后：CPI 降到4.07 ，假定ALU指令操作频率47%
2×12％ ＋4×（10％＋47％）＋ 31%×5＝4.07

## Slide 134: Optimized Multi-cycle implementation
Temporary storage locations

## Slide 135: 改进硬件冗余
ALU 可以共享
数据和指令存储器可以合并，因为访问发生在不同的时钟周期

## Slide 136: 四、经典5段流水线RISC处理器
5个段构成了一个指令流水线，一条指令经过每个段。
CPI 减少到1，因为每个时钟周期发射或完成一条指令。
在任意时钟周期，在每个流水段正执行一条指令的部分。
Ideally, performance is increased five fold !

## Slide 137: 5-stage Version of MIPS Datapath
store
load
pipeline
registers or
latches

## Slide 138: 流水线怎样减少执行时间？
对比不同串行实现的机器：
每条指令执行用一个时钟周期的机器（单周期实现）
  流水线减少时钟周期的长度（时间）
每条指令执行用多个时钟周期的机器（多周期实现）
  流水线减少CPI.

## Slide 139: Single-cycle implementation vs. pipelining
Load
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Store
IF
ID
EX
MEM
WB
R-type
Single Cycle Implementation: CPI=1, long clock cycle
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
Pipeline Implementation: CPI=1, clock cycle  long clock cycle/5
Clk
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
流水线减少时钟周期的长度（时间）

## Slide 140: Multi-cycle implementation vs. pipelining
Load
Store
R-type
Clk
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
Clk
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
Multip-Cycle Implementation: CPI=5,
Pipeline Implementation: CPI=1,
Load
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Store
IF
ID
EX
MEM
WB
R-type
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
流水线减少CPI

## Slide 141
在单周期处理机中，如果一条指令还没有执行完毕，PC的内容不会改变。这就使得在一条指令的整个执行过程中，IM始终输出当前指令。
与单周期处理机不同，流水线处理机每个时钟周期都要取出一条指令。这意味着，当流水线处理机已从存储器取出一条指令并把它送到ID级去译码时，下一条指令也正在从存储器中取出。如果先取出的指令没被保存，则它后面正在被取出的指令会对它造成影响。也就是说，我们必须要使用寄存器来保存从存储器取出的指令。
流水线寄存器的引入
第4.4节 流水线处理机及其设计

## Slide 142
lw指令在通过5级流水线的数据通路的活动部分
d
d
d
每级都需保存目的寄存器号

## Slide 143: 引入流水线后出现的问题
注意：在同一时钟周期不同操作不能使用同一数据通路资源。(结构冒险structure hazard)
有访问存储器冲突！
Mem
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Reg
Mem
Reg

## Slide 144: 分离的数据存储器和指令存储器
使用分开的指令cache和数据cache
如果时钟周期不变，流水线存储系统的带宽必须是非流水线的5倍。
IM
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
Reg
DM
Reg

## Slide 145: 重新设计寄存器堆资源
允许在一个时钟周期WB段先写，ID段后读
  每个时钟周期完成2个读和一个写
  需要提供2个读端口和一个写端口
当写和读同一个寄存器会发生什么？
(数据冒险 Data hazard )

## Slide 146: 当更新PC时产生冲突
每个时钟周期必须增量PC并存储到PC
遇到转移指令怎么办？
  转移可能会改变PC的值– 但是条件要等到ID段才能得到！
  如果转移发生，取到的转移指令其后的指令是无效的！
这是一个需要处理的严重问题，称为控制冒险 ( Control hazard ) 。稍后会讨论。

## Slide 147: 流水线寄存器必须引入吗？
保证处在不同段的指令不会相互干扰
通过流水线寄存器，不同段能够一个接一个形成流水线
流水线寄存器数目比多周期实现机器多得多
  IR: IF/ID.IR; ID/EX.IR; EX/MEM.IR; MEM/WB.IR
  B: ID/EX.B; EX/MEM.B
  ALUoutput: EX/MEM.ALUoutput, MEM/WB.ALUoutput
任何后面段需要的值必须放在流水线寄存器中，而且会复制到其后的寄存器中直到不需要为止

## Slide 148: 五、流水线的基本性能
流水线增大了吞吐量--单位时间完成的指令条数
吞吐量大，程序运行更快，总的执行时间变短，尽管每一条指令的执行时间并没有加快！

## Slide 149: 影响流水线性能的因素
延迟：每条指令的执行时间没有减少，而且附加的一些控制会比非流水线实现增加开销。
不平衡： 各段时间以最慢的为基准，会降低性能
附加开销：流水线寄存器延迟和时钟偏移，限制了时钟周期频率。
流水线冒险：是达到理想性能的主要障碍
“填充”流水线和“排空”流水线也会减少加速比

## Slide 150: 冒险分类
冒险出现时：避免流水线上有冒险的指令执行下一个流水段
冒险分类
  结构冒险
    指令重叠执行时，发生硬件资源冲突
  数据冒险
    几条指令重叠执行时，一条指令依赖前面指令的结果却没有准备好（还没有计算或存储）
  控制冒险 ：（流水线上执行转移指令时）
    进入下一个时钟周期取指令时，转移条件和转移PC是不可用的。

## Slide 151: 冒险总是可以用停顿解决
解决冒险最简单的方式就是停顿流水线
停顿意味着为某些指令暂停流水线一个或多个时钟周期。
一条指令被停顿后，其后的所有指令被停顿；该指令之前的指令必须继续执行。
一个流水线停顿也称为流水线气泡或气泡。
停顿时，没有任何新的指令被取到流水线。

## Slide 152: 有停顿的流水线性能
停顿会降低流水线的性能，使其性能比理想的差
回忆加速比公式：

## Slide 153: 非流水线是多周期实现的情况
流水线处理器的理想CPI 差不多总是1。 (may less than or greater that )
因此：
忽略流水线时钟周期的额外开销。
流水段是理想平衡的。
因此： Clock cycle unpipelined = Clock cycle pipelining

## Slide 154: 非流水线是多周期实现的情况
有： Clock cycle unpipelined = Clock cycle pipelining
CPl unpipelined = pipeline depth

## Slide 155: 非流水线是单周期实现的情况
CPI unpipelined = 1
 Clock cycle pipelined =
Clock cycle unpipelined
pipeline depth

## Slide 156: 二、结构冒险：流水段竞争
Structural hazards
  发生在同一个时钟周期，2条或多条指令想要使用同一个硬件资源
    （1）没有或没有充分流水功能部件
  （2）处理器可能仅有一个寄存器堆写端口，但在特定情况下，流水线希望在一个时钟周期内执行两个写操作
  引起流水线机器停顿
  采用资源重复解决：
    多重访问寄存器堆
    多重访问存储器
    充分流水功能部件

## Slide 157: Multi access to the register file
简单插入一个停顿，将降低加速比
在一个时钟周期WB段先写，ID段后读

## Slide 158: 在一个时钟周期WB段先写，ID段后读

## Slide 159: 多重访问单端口存储器
插入停顿
提供另一个存储器端口
分开的指令存储器和数据存储器
使用指令缓冲器
Mem
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Reg
Mem
Reg

## Slide 160: Insert Stall
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Stall

## Slide 161: Split instruction and data memory
IM
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
Reg
DM
Reg
分开的指令和数据存储器/ 多个存储器端口/ 指令缓冲器 ：
取指令和存取数据使用不同的硬件资源

## Slide 162: 没有或没有充分流水功能部件 : 也可能出现结构冒险

## Slide 163: 无结构冒险机器的CPI更低
例子：load结构冒险的影响
  数据引用占程序的40%
  忽略结构冒险的理想 CPI 是1
  有结构冒险的处理器时钟频率是无结构冒险处理器时钟频率的1.05 倍
答案
  有结构冒险平均指令执行时间= CPIClock cycle time
  =(1+0.4 1) CCideal/1.05
  = 1.3  CCideal
  显然，无结构冒险的处理器更快

## Slide 164: 为什么允许结构冒险？
减少成本
  如，增加分开的caches需要两倍的存储器带宽
  完全流水浮点部件需要很多逻辑门
  如果结构冒险不经常发生，则消除冒险的成本就太高
减少部件延迟
  制造流水的功能部件增加延迟
  (流水线附加开销-> 流水线寄存器)
  非流水线部件的每个操作需要更少的时钟
  减少延迟有其他的性能好处

## Slide 165: 结构冒险总结
Taxonomy of Hazards
  结构冒险
    硬件资源冲突
    解决：可以增加硬件资源；
    或者功能部件完全流水 ；
    否则，只有停顿流水线
  Data hazards
    Instruction depends on result of prior computation which is not ready (computed or stored) yet
  Control hazards
    branch condition and the branch PC are not available in time to fetch an instruction on the next clock

## Slide 166: 三、 数据冒险
数据冒险：由于流水线上指令重叠执行，改变了原来串行执行的读/写操作数顺序，使得后面依赖前面指令结果的指令得不到准备好的数据。
例子：
  DADD R1, R1, R3
  DSUB R4, R1, R5
  AND R6, R1, R7
  OR R8, R1, R9
  XOR R10, R1, R11

## Slide 167: 数据冒险
基本结构
  一条指令想要使用还没有“完成”的数据值
  “完成”表示“数据值已经被计算了”和“值已经被放好，正常情况可以在流水线硬件中找到它”
原因
  习惯上总是假定采用纯串行指令执行模型
  对于k >= 1 ，指令N在指令N+1之前完成
  在相邻指令之间有依赖存在
结论
  数据冒险---指令想要的数据值还没有完成，或者值没有在正确的地方

## Slide 168: 数据冒险：例子

## Slide 169: 寄存器堆WB段先写，ID段后读

## Slide 170: 提出的解决方法
提出的解决方法
  不要让指令在数据冒险时重叠执行
实施技术
  不要让有冒险的指令流过流水线
  尤其是，不要在冒险时写有CPU状态的流水线硬件（如，寄存器堆、存储器）
  让指令等待直到冒险消除
  操作名称：流水线停顿

## Slide 171: 怎样停顿？ 由编译器插入 nop 指令（软件）
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

## Slide 172: 怎样停顿？ 增加硬件互锁（Interlock） !
增加额外硬件检测需要停顿的情况
  观察指令字段位（如，寄存器字段）
  在流水线特定段检测是否有“先写后读” 冲突
增加额外硬件放“气泡”（暂停）到流水线
  实际操作：让有冒险的指令通过流水线，但是禁止允许任何结果写入机器状态的位
  因此, 有冒险的指令“执行”，但是不能“存入”

## Slide 173: 回忆 MIPS Instruction format
add R8, R17, R18
  is stored in binary format as
  00000010 00110010 01000000 00100000
MIPS lays out instructions into “fields”
  op operation of the instruction
  rs first register source operand
  rt second register source operand
  rd register destination operand
  shamt shift amount
  funct function (select type of operation)
增加额外硬件检测需要停顿的情况
  观察指令字段位（如，寄存器字段）
  在流水线特定段检测是否有“先写后读” 冲突

## Slide 174: Detect: Data Hazard Logic
Rs
Rt
Rd
Rd
Rd
Rs =? Rd
Rt =? Rd
between IF/ID and
ID/EX, EX/MEM Stages

## Slide 175: Example
DSUB R2, R1, R3 Rd = R2 Rs = R1 Rt = R3
AND R12, R2, R5 Rd = R12 Rs = R2 Rt = R5
OR R13, R6, R2 Rd = R13 Rs = R6 Rt = R2
DADD R14, R2, R2 Rd = R14 Rs = R2 Rt = R2
SW R15, 100(R2) Rd = R15 Rs = R2 Rt = XX
DSUB-AND Hazard
  ID/EX.RegRd(dsub) == IF/ID. RegRs(and) == R2
DSUB-OR Hazard
  EX/MEM.RegRd(dsub) == IF/ID. RegRt(or) == R2
AND-OR: No Hazard
  ID/EX.RegRd(and)==R12  IF/ID.RegRt Or IF/ID.RegRs

## Slide 176: How to delay the instruction ?
The Interlock can simulate the NOP:
  Once it is detected need to add a stall, then
  Clear the ID/EX.IR to be the instruction of NOP.（ 将ID/EX.IR变为NOP指令）
  Reserve the IF/ID.IR unchanged for one more clock cycle. （在一个或多个周期都保持IF/ID.IR不变，即取出同一条指令）

## Slide 177: Hardware simulates NOP
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

## Slide 178: Forwarding （前推、直通、转发、相关数据通路）
Generic name: forwarding ( bypass, short-circuiting)
  仔细观察，发现有冒险指令需要的结果可能已经计算出来，存放在流水线寄存器中
  可以在数据通路上增加数据线（ buses ）传送这些结果
  这些 buses在数据通路中总是“point backwards”，从后面的流水段连接到前面的流水段

## Slide 179: 直通技术： 减少数据冒险停顿
数据可能已经计算好—只是不在寄存器堆中
EX/MEM.ALUoutput  ALU input port
MEM/WB.ALUoutput  ALU input port

## Slide 180: Forwarding的硬件变化
EX/Mem.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.LMD  ALU input
SUB R4,R1,R5 ADD R1,R2,R3
MEM/WR
ID/EX
EX/MEM
Data
Memory
ALU
mux
mux
Registers
NextPC
Immediate
mux
ID/EX.RegRd(add) == IF/ID. RegRs(sub) == R1
  在数据通路上增加数据线（ buses ）传送这些结果

## Slide 181: Forwarding的硬件变化（红色）
MEM/WR
ID/EX
EX/MEM
Data
Memory
ALU
mux
mux
Registers
NextPC
Immediate
mux
EX/Mem.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.LMD  ALU input
AND R6,R1,R7 SUB R4,R1,R5 ADD R1,R2,R3
ID/EX.RegRd(sub)==R4  IF/ID.RegRt Or IF/ID.RegRs
ID/EX.RegRd(add) == IF/ID. RegRs(and) == R1

## Slide 182: Forwarding的硬件变化（蓝色）
MEM/WR
ID/EX
EX/MEM
Data
Memory
ALU
mux
mux
Registers
NextPC
Immediate
mux
EX/Mem.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.LMD  ALU input
AND R6,R1,R7 SUB R4,R1,R5 ADD R1,R2,R3

## Slide 183: Forwarding的硬件变化（紫色）
MEM/WR
ID/EX
EX/MEM
Data
Memory
ALU
mux
mux
Registers
NextPC
Immediate
mux
EX/Mem.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.LMD  ALU input
ADD R6,R1,R7 SUB R4,R2,R5 LOAD R1,20(R3)

## Slide 184: Forwarding的硬件变化
MEM/WR
ID/EX
EX/MEM
Data
Memory
ALU
mux
mux
Registers
NextPC
Immediate
mux
EX/Mem.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.ALUoutput  ALU input
MEM/WB.LMD  ALU input
  在数据通路上增加数据线（ buses ）传送这些结果
红色：add R1, R2, R3;
sub R4, R1, R5;
蓝色：add R1, R2, R3;
sub R4, R1, R5;
and R6, R1, R7;
紫色：load R1, 20(R3);
sub R4, R2, R5;
and R6, R1, R7;
Notes: 红色：add r1, r2, r3;
sub r4, r1, r5;
蓝色：add r1, r2, r3;
or r6, r7, r8;
sub r4, r1, r5;
紫色：load r1, r2, r3;
or r6, r7, r8;
sub r4, r1, r5;

## Slide 185: Forwarding 的其他输入路径
store
load
MEM/WB.LMD  DM input
STORE R1,0(R2) LOAD R1,10(R3)
这种情况是：load R1, 10(R3)
store R1，0(R2)

## Slide 186: Forwarding 不能解决的问题

## Slide 187: 插入stall: Load stall
Time (clock cycles)
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
lw r1, 0(r2)
sub r4,r1,r6
and r6,r1,r7
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
Ifetch
ALU
DMem
Reg
Bubble
Ifetch
ALU
DMem
Reg
Bubble
Reg
Ifetch
ALU
DMem
Bubble
Reg
or r8,r1,r9

## Slide 188: Example of Forwarding and Load Delay
Why forwarding?
  ADD R4, R5, R2
  LW R15, 0(R4)
  SW R15, 4(R2)
Why load delay?
  ADD R4, R5, R2
  LW R15, 0(R4)
  SW R15, 4(R2)

## Slide 189: 解决方法：没有forwarding

## Slide 190: 解决方法：forwarding
Notes: 第一个forwarding的线是蓝色线
第二个forwarding的线是ppt119中的红色线
另外，如果是load r1, 立即数（r2）；
add r3, r1, r4;
此时就需要：暂停加forwarding

## Slide 191: load stall的性能影响
例子
  假定程序中30% 是load指令。
  有一半的时间，load指令其后的指令依赖load的结果。
  如果冒险引起一个时钟周期暂停，相比理想流水线有停顿的流水线性能会降低多少？
Answer
  CPI = 1+30%50% 1=1.15
  由于load停顿，流水线性能降低 15% 。

## Slide 192: 编译器重排序避免load stall
Try producing fast code for
a = b + c;
d = e – f;
assuming a, b, c, d ,e, and f in memory.
Slow code:
LW Rb,b
LW Rc,c
ADD Ra,Rb,Rc
SW a,Ra
LW Re,e
LW Rf,f
SUB Rd,Re,Rf
SW d,Rd
Fast code:
LW Rb,b
LW Rc,c
LW Re,e
ADD Ra,Rb,Rc
LW Rf,f
SW a,Ra
SUB Rd,Re,Rf
SW d,Rd

## Slide 193: 数据冒险总结
Taxonomy of Hazards
  Structural hazards
    These are conflicts over hardware resources.
  数据冒险
    几条指令重叠执行时，一条指令依赖前面指令的结果却没有准备好（还没有计算或存储）
    解决方法：寄存器堆WB先写ID后读，Forwarding 通路，软件调度；否则就必须停顿（软件与硬件方法）
  Control hazards
    branch condition and the branch PC are not available in time to fetch an instruction on the next clock

## Slide 194
Q5 设流水线模型机采用load前推和数据前推，按时钟周期画出以下指令序列的时序图。
load r2, 12(r3)
addi r4, r2, 10
and r1, r2, r4
store r1, 10(r5)
假设最后一条指令store改成：store r5, 10(r1)
问：时序图是否有改变？前推位置是否有变化？
答案: 时序图保持不变，
但最下面的前推位置往前一个周期
Notes: 假设最后一条指令store改成：store r5, 10(r1)
问：时序图是否有改变？前推位置是否有变化？
答案: 时序图保持不变，但最下面的前推位置往前一个周期

## Slide 195
A.2 流水线的主要障碍—流水线冒险
一、冒险分类与有停顿流水线性能
二、结构冒险
三、数据冒险
四、控制冒险

## Slide 196: 四、控制冒险
控制冒险
怎样解决控制冒险

## Slide 197: Pipelining Hazards
Taxonomy of Hazards
  Structural hazards
    These are conflicts over hardware resources.
    OK, maybe add extra hardware resources;
    or full pipelined the functional units(split duble bump);
    otherwise still have to stall
  Data hazards
    Instruction depends on result of prior computation which is not ready (computed or stored) yet
    OK, we did these, Double Bump, Forwarding path,
    software scheduling, otherwise have to stall
  控制冒险 Control hazards
  流水线上执行转移指令：
    在进入ID段时，转移条件和转移目标地址，不能按时提供给IF段取指令。

## Slide 198: 控制冒险
原因
  转移指令取指令后进入下一个时钟周期时，转移条件和转移目标地址不能按时提供给IF段取下一条指令。
  计算转移目标地址要花时间
  对于条件转移，转移条件分析要花时间计算
控制冒险引起MIPS流水线的性能损失
比数据冒险大得多。

## Slide 199: 例子： Branches
24
R0
R0
Notes: 72=PC+4+偏移量=44+4+24

## Slide 200: 回忆：基本流水线通路
IF ID EX DM WR
转移条件
目标
地址

## Slide 201: 控制冒险
24

## Slide 202: 处理控制冒险
4种简单解决方法
  冻结或冲刷流水线Freeze or flush the pipeline
  预测转移不发生Predict-not-taken (Predict-untaken)
    处理每条转移指令都当作未发生转移
  预测转移发生Predict-taken
    Treat every branch as taken
  转移延迟Delayed branch
注意:
  以上任何一种方法都会使硬件固定
  编译时会根据硬件机制和转移行为对代码进行调度，以获取最佳性能

## Slide 203: 回忆：插入 stalls解决冒险
48 or 72
24

## Slide 204: 流水线状态
Branch instruction | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
Branch Successor |  | IF | stall | stall | idle | idle | 
Branch successor+1 |  |  |  |  | IF | ID | EX
Branch successor+2 |  |  |  |  |  | IF | ID
Branch successor+3 |  |  |  |  |  |  | IF

## Slide 205: 转移Stalls 会造成大的性能损失
Problem:
  程序中有30%的转移频率，理想CPI为1，插入stalls后的性能是多少？
Answer:
  CPI = 1+30%３＝1.9
  这种方法得到的性能大约只有理想性能的一半。

## Slide 206: 总是停顿——降低了转移不发生Not- taken的性能
24

## Slide 207: 假设转移不发生会怎样？
24

## Slide 208: 转移不发生（Predict-not-taken）
硬件实现:
  对每条转移指令都当作转移未选中处理 (or as the formal instruction)
    当转移未选中时，取到的指令正好是要继续执行的，没有任何停顿。
    如果转移选中，则重新取转移目标指令，此时引起3个stall。(should turn the fetched instruction into a no-op)
编译器:
  编译时，将使用频率最高的代码放在转移未选中路径上，改进性能。

## Slide 209: Predict-not-taken 分析：如果转移是发生的会怎样？
24

## Slide 210: Predict-not-taken 如果转移是发生的会怎样？
24

## Slide 211: 另一种方法：假定转移选中（Predict-taken）
多数转移（60%) 是选中的，似乎本该用转移选中更快。假定转移总是选中会怎样呢？
IF ID EX DM WR

## Slide 212: 预测转移选中（Predict-taken）
硬件实现
  将所有转移指令都当作转移选中处理 (evidence: more than 60% braches are taken)
  只要转移目标地址计算出来，就开始取目标指令。
  只有在目标地址计算比转移结果更早产生才有用。
  对于经典5段流水线（如前页图），是先得到转移结果后得到转移目标地址，因此转移选中方法没有任何益处。
编译器
  编译时，将使用频率最高的代码放在转移选中路径上，改进性能。

## Slide 213: Predict-taken 转移选中：转移地址提前计算
转移时，目标地址提前到ID段计算，转移条件判断不变。

## Slide 214: 预测转移选中的流水线状态
44 BEQ R1, 24 | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
48 AND R12, R2, R5 |  | IF | idle | idle | idle | idle | 
72 LW R4, 50(R7) |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
76 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
80 |  |  |  |  | IF | ID | EX
Branch is not taken: 3 stall
44 BEQ R1, 24 | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
48 AND R12, R2, R5 |  | IF | idle | idle | idle | idle | 
72 LW R4, 50(R7) |  |  | IF | ID | idle | idle | idle
76 |  |  |  | IF | idle | idle | idle
48 AND R12, R2, R5 |  |  |  |  | IF | ID | EX
Branch is taken: 1 stall

## Slide 215: 总结：Predict-not-taken/Predict-taken 转移未选中/选中的问题
流水线按照假定的转移方向执行
  通常，选择方向是正确的，可以节省时钟周期
  偶尔，选择是错误的
结论
  开始执行选择错误的指令
  要修复，则必须确认这些错误指令没有真正执行
  尤其是，必须保证错误指令没有改变机器状态

## Slide 216: 改进：将转移计算提前

## Slide 217: 再改进：将转移计算提前更早
store
load

## Slide 218: 提早后结果：MIPS改善后的数据通路
在BEQ指令后，只需要1个额外周期就可以知道正确地址
在 MIPS，条件转移指令其后的这个周期称为转移延迟槽 the branch delay slot
48 or 72
24

## Slide 219: 冲刷Flushing ：只需插入one stall解决控制冒险（硬件固定）
48 or 72
40 ADD R30,R30,R30 | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
44 BEQ R1, 24 |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
48 AND R12, R2, R5 |  |  | IF | idle | idle | idle | idle
48 or 72 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM

## Slide 220: 为什么“浪费”取到的指令？
已经取到48号地址指令，如果转移最终没有发生，有必要第2次取该指令吗？
48 or 72

## Slide 221: 预测转移未选中predict-not-taken（硬件固定）
40 ADD R30,R30,R30 | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
44 BEQ R1, 24 |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
48 AND R12, R2, R5 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
52 OR R13, R6, R2 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
Branch is not taken: No stall
Branch is taken: 1 stall
40 ADD R30,R30,R30 | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
44 BEQ R1, 24 |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
48 AND R12, R2, R5 |  |  | IF | idle | idle | idle | idle
72 LW R4, 50(R7) |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
76 |  |  |  |  | IF | ID | EX

## Slide 222: 冻结或冲刷流水线（硬件固定） Freeze or Flushing the pipeline
较早的一种流水线处理方法
优点：软件和硬件两方面都比较简单
Simplest hardware:
  在转移目标地址确定前，保持或者删除转移指令后进入流水线的指令。
  性能损失是固定的，不能通过软件来减少。

## Slide 223: 转移延迟（Delayed branch）
好的方面
  正好1个周期计算出正确的转移地址
  因此，不需要2或3个周期的NOP或 NOP or stall
不如意的方面
  总是有1 cycle，总是要等待（如果没有采用措施）
  在MIPS，无论转移是否发生，这个周期的指令总是要执行 (hardware scheme)
对于转移条件与地址计算在ID级的流水线

## Slide 224: 如何利用转移延迟槽
branch delay slot
  转移指令后的指令周期被用于转移地址计算，至少需要1个周期的延迟。
  因此，可将延迟槽作为自由的指令周期加以利用。
Consequence
  编译器将需要代码调整到这个 “slot”中, 如果只放入NOP 就浪费了。(compiler scheme)。

## Slide 225: 怎样调度代码？三种策略
（b）和（c）用于（a）不可行的场合

## Slide 226: 例子：重写代码 (a)
28

## Slide 227: 例子：重写代码 (b-1)
Loop: LW R2, 0(R1)
ADD R3, R2, R4
SW R3, 0(R1)
……
SUB R1, R1, #4
BNEZ R1, Loop
LW R2, 0(R1)
Loop: ADD R3, R2, R4
SW R3, 0(R1)
……
SUB R1,R1, #4
BNEZ R1, Loop
LW R2, 0(R1)

## Slide 228: 例子：重写代码 (b-2)
Loop: LW R2, 0(R1)
ADD R3, R2, R4
SW R3, 0(R1)
DIV …..
……
SUB R1, R1, #4
BNEZ R1, Loop
Loop: LW R2, 0(R1)
ADD R3, R2, R4
DIV …...
…...
SUB R1, R1, #4
BNEZ R1, Loop
SW R3, +4(R1)

## Slide 229: 调度策略对比性能改善

## Slide 230: 转移延迟的限制
调度到延迟槽的指令有限制。
编译器预测转移是否发生的准确率，决定了调度后程序执行性能提高的程度。
对于调度策略 b 和 c：
  如果预测是错误的，必须保证执行程序的正确性。也就是，硬件必须提供一种方法能够撤销SUB/OR指令。

## Slide 231: 撤销功能
考虑转移预测是预测转移发生还是不发生。
如果转移预测是错误的，CPU能够将转移延迟槽中的指令转换为一条空操作指令。（硬件支持）
能够减少编译器选择有用指令进入转移延迟槽的复杂性。

## Slide 232: 带有撤销功能的转移预测 (of case b，预测转移发生)

## Slide 233: 关于转移延迟
转移延迟在多数RISC处理器中采用。
通常，转移延迟长度大于1。然而，由于编译器的复杂性，总是使用 one 。

## Slide 234: Pipeline hazards
Taxonomy of Hazards
  Structural hazards
    These are conflicts over hardware resources.
  Data hazards
    Instruction depends on result of prior computation which is not ready (computed or stored) yet
  控制冒险 Control hazards
    转移指令进入ID时，转移条件和转移目标地址是不能提供给IF取指令的。
    解决方法：提早计算目标地址和条件，冻结或冲刷流水线，
    预测转移未选中，预测转移选中，转移延迟

## Slide 235: 控制冒险总结
控制冒险比数据冒险会引起更大的性能损失。
通常，流水线越深，在时钟周期上转移损失越大。
CPI更高的处理器，会付出更高的转移代价。
预测机制的有效性取决于转移预测的准确性。

## Slide 236: 3-2流水线处理机及其设计
3-2.1 流水线处理机的指令系统
3-2.2 流水线处理机的数据路径
3-2.3 流水线处理机的控制
这部分内容来源于：李亚民 .计算机组成与系统结构 .清华大学出版社

## Slide 237
一、流水线处理机的指令系统和指令格式
ALU操作类型的指令：and,or,add,sub;
存储器访问指令：load，store；
条件转移指令：bne，beq；
无条件转移指令：branch
共9种。
注意：
ALU指令除了把运算结果写入寄存器堆之外，也把ZERO标志写入Z寄存器。
条件转移指令使用Z标志决定是否转移。

## Slide 238
指令长度：32位；地址32位
设定指令存储器和数据存储器的存储单元32位，按字寻址
每次按PC取指令后，（PC）+1→PC

## Slide 239
表1.1 流水线处理机的指令系统和指令格式
31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 5 | 4 0 | 指令 | 意义
00 0000 | rd | rs1 |  | rs2 | and rd ,rs1,rs2 | 寄存器与寄存器
00 0001 | rd | rs1 | imme |  | andi rd,rs1,imme | 寄存器与立即数
00 0010 | rd | rs1 |  | rs2 | or rd,rs1,rs2 | 寄存器或寄存器
00 0011 | rd | rs1 | imme |  | ori rd,rs1,imme | 寄存器或立即数
00 0100 | rd | rs1 |  | rs2 | add rd,rs1,rs2 | 寄存器加寄存器
00 0101 | rd | rs1 | imme |  | addi rd,rs1,imme | 寄存器加立即数
00 0110 | rd | rs1 |  | rs2 | sub rd,rs1,rs2 | 寄存器减寄存器
00 0111 00 1000 00 1001 | rd | rs1 | imme imme imme |  | subi rd,rs1,imme load rd,imme(rs1) store rd,imme(rs1) | 寄存器减立即数 从存储器读数据 向存储器写数据
 | rd | rs1 |  |  |  | 
 | rd | rs1 |  |  |  | 
00 1010 00 1011 00 1100 | disp disp disp |  |  |  | bne disp beq disp branch disp | 结果非0时转移 结果为0时转移 无条件转移

## Slide 240: 二、非流水线方式下指令系统的实现
单周期实现：每条指令执行用一个时钟周期∕
CPI=1, 时钟周期长（取最长指令执行时间）
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 241
一条指令的执行过程分为5个阶段：
  IF: 取指令
    按照 PC 内容访问指令存储器，取出指令
    顺序执行，则PC+1，以获取下一条指令地址
  ID: 指令译码/ 读寄存器
    指令译码
    读寄存器
    如果需要，符号扩展指令中的偏移量
    转移指令， PC+偏移量
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
（PC用的是字地址，相当于字节偏移量的４）

## Slide 242
  EX: 执行/ 有效地址计算
    Load/Store: 计算数据存储器有效地址
    R-R/ R-I ALU: 执行运算操作
  MEM: 数据存储器访问
    Load: 送有效地址到数据存储器，取数据
    Store: 写ID读出数据到有效地址单元中
  WB: 写回寄存器
    Load or ALU: 写结果到寄存器堆
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 243
单周期处理机的指令执行
例1： add rd,rs1,rs2
读寄存器地址
写地址
（PC用字地址，相当于字节偏移量的４）
多路选择器

## Slide 244
例2： addi rd,rs1,imme
单周期处理机的指令执行
读寄存器地址
写地址
（PC用字地址，相当于字节偏移量的４）
多路选择器

## Slide 245
例3： load rd, imme(rs1)
单周期处理机的指令执行
读寄存器地址
写地址
（PC用字地址，相当于字节偏移量的４）
多路选择器

## Slide 246
例4： store rd, imme(rs1)
单周期处理机的指令执行
读寄存器地址
（PC用字地址，相当于字节偏移量的４）
多路选择器

## Slide 247
例5： branch disp
单周期处理机的指令执行
（PC用字地址，相当于字节偏移量的４）

## Slide 248
假设指令执行时用到的主要功能部件和它们所需的时间如下：
指令存储器和数据存储器：10ns；
ALU和地址加法器：10ns；
寄存器堆：5ns；
假定其它部件，如PC寄存器、多路器、控制部件等花费的时间为0。
 | 10（ns） | 5 | 10 | 10 | 5 | 
ALU指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU |  | 寄存器堆 | 30
load指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU | 数据存储器 | 寄存器堆 | 40
store指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU | 数据存储器 |  | 35
转移指令 | 指令存储器 | 加法器（10） |  |  |  | 20
表3-2.2 各类指令执行所需要的时间

## Slide 249
单周期处理机的时钟周期：40ns

## Slide 250
二种处理机执行时序比较：（a）单周期；（b）多周期；
三、单周期与多周期处理机时序

## Slide 251
四、流水线处理机时序
流水线处理机：流水线是5级。示意图如下：
IM（instruction memory）：指令存储器
REG（ register file ）：寄存器堆
DM （data memory）：数据存储器
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 252
流水线处理机：一个时钟周期取各级操作中所需时间最长的操作执行时间。时钟周期定义为10ns（尽管读写寄存器堆只需5ns，也仍然要分配给它整个时钟周期）。
表3-2.3 使用流水线技术后指令执行所需要的时间（ns）
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
ALU指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU |  | 寄存器堆 | 50
load指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU | 数据存储器 | 寄存器堆 | 50
store指令 | 指令存储器 | 寄存器堆 | ALU | 数据存储器 |  | 40
转移指令 | 指令存储器 | 加法器 |  |  |  | 20

## Slide 253
图1.1 三种处理机执行时序比较：（a）单周期；（b）多周期；（c）流水线

## Slide 254: 3-2流水线处理机及其设计
3-2.1 流水线处理机的指令系统
3-2.2 流水线处理机的数据路径
3-2.3 流水线处理机的控制

## Slide 255
3-2.2 流水线处理机的数据路径
流水线处理机的数据通路结构与工作原理。
一、流水线级
非流水线单周期处理机组成结构如后图
把执行指令的过程分为5部分，使其能够按流水线方式执行指令：
（1）IF(instruction fetch)取指令；
（2） ID(instruction decode)指令译码并读寄存器操作数；
（3）EXE(execution)执行；
（4） MEM(memory access)存储器访问；
（5）WB(write back)写回。

## Slide 256
指令执行从左移向右通过电路
但有两处从右向左的例外：
WB级：把运算结果写回寄存器堆中；
IF级：把经过计算的下一条指令的地址写入程序计数器PC中。
下一条指令地址的计算方法有两种：
* 一种是当前PC加1；
* 另一种是当前PC加字地址偏移量，偏移量在转移指令中定义出。

## Slide 257
流水线处理机的最大特点：每一个时钟周期取出一条指令来执行。所有的指令按取出的先后次序通过上图3-2.2中的从左至右的数据路径。
依照指令类型的不同，每种指令在执行过程中可能会用到数据路径的不同部分。
例如：下图3-2.3中画出的是处理机连续执行load指令时所要使用的数据路径中的功能部件。load指令实际上是使用功能部件最多的指令。

## Slide 258
图3-2.3 流水线处理机连续执行load指令时的情形
图3-2.3中，IM（instruction memory）：指令存储器。
* 第一级，IF级，PC的内容作为访问IM的地址，送到IM的地址输入端。
* 第二级中，REG(register file)代表寄存器堆或者指令中立即数的扩展。Load指令访问存储器时所使用的地址由两个数据相加得到，一个数据是寄存器操作数，另一个数据是经符号扩展的立即数。

## Slide 259
* 第三级的ALU做算术逻辑运算。针对load指令来讲，ALU完成地址加法运算。
* 第四级中，DM(data memory)代表数据存储器。存储器数据将在这一级中被读出。存储器的地址输入就是ALU计算出的结果。
* 第五级，从存储器中取出的数据被写回到寄存器堆中。这一级中的REG就是第二级中的REG。第二级读REG，第五级写REG。
图3-2.3 流水线处理机连续执行load指令时的情形

## Slide 260
在单周期处理机中，如果一条指令还没有执行完毕，PC的内容不会改变。这就使得在一条指令的整个执行过程中，IM始终输出当前指令。
流水线处理机每个时钟周期都要取出一条指令。
因此，当流水线处理机已从存储器取出一条指令并把它送到ID级去译码时，下一条指令也正在从指令存储器中取出。如果先取出的指令没被保存，则它后面正在被取出的指令会对它造成影响。也就是说，必须要使用寄存器来保存从存储器取出的指令。
流水线寄存器的引入

## Slide 261
推而广之，我们必须要在流水线的各级之间安排一组寄存器，用以保存当前时钟周期各流水级操作的结果，以便为下个周期使用（我们只能使用触发器寄存器，它把时钟上升沿时数据输入端的信息打入寄存器中；而不能使用锁存器，因为锁存器的输出在时钟高电平时跟随输入的变化而变化。）我们称这些寄存器为流水线寄存器。
由此，我们能够初步设想出流水线处理机应有后图3-2.4所示的结构。

## Slide 262
图3-2.4 流水线处理机每级之间的流水线寄存器
PC（32位）：一个特殊的流水线寄存器，因为在非流水线处理机中PC也是需要的。由于流水线处理机每个时钟周期都从指令存储器取出一条指令，其值在每次周期结束时都将被改变
程序不发生转移时，PC加1；（字地址加1，字节地址是加4）
转移时，PC加符号扩展的偏移量。
指令寄存器IR（32位）：第一级与第二级之间的流水线寄存器。

## Slide 263
图3-2.4 流水线处理机每级之间的流水线寄存器
从寄存器堆中读出的两个32位数据A和B必须要保存
经符号扩展后的32位立即数I也要保存。图中的ISE(immediate sign-extend)代表指令中立即数的符号扩展。
一个d寄存器（5位），它被用来保存目的寄存器号；因为指令的操作结果要在WB级写入寄存器堆，目的寄存器号也要在那时使用，因此必须要同步跟随过去。

## Slide 264
图3-2.4 流水线处理机每级之间的流水线寄存器
Z （1位）： 用于存放ALU的一位ZERO标志。在执行条件转移指令时，
Z用来决定是否真正转移。
当ALU指令的运算结果为全0时，ZERO输出1，否则输出0。
R（32位）：存ALU运算结果（R型/load/store）。
S （32位）：专为store指令而设，用来存放要被写入存储器中的32位数据。

## Slide 265
问题： 一般的ALU操作指令，要么是A与B操作，要么是A与I操作。我们能不能在ID级增加一个多路器而省去B或I寄存器，只使用一个32位寄存器呢?（即将EXE级在ALU前面的多路器移到ID级，同时合并B和I为一个寄存器）
答案：
否定的。原因出在store指令上。store指令同时使用A，B和I。A和I用来计算存储器地址，B用来保存写入存储器的数据。
在流水线处理机中，这些数据必须要。在一个时钟周期中同时产生，以保证不引起资源冲突。

## Slide 266
图3-2.4 流水线处理机每级之间的流水线寄存器
D （32位）：存放load指令从存储器中读出的数据；
C （32位）：只是保存前一级的R，即R型指令的运算结果。
这一级d寄存器的输出用于指定目的寄存器，D或C的数据要被写入由d所指定的目的寄存器中。我们不妨把寄存器堆看作是最后一级流水线寄存器。

## Slide 267
二、 流水线各级的操作
1. IF级：在第一级取指令级（图3-2.5）
使用PC的内容访问指令存储器，取出指令，并在该级结束时，把指令打入到IR寄存器。
图3-2.5 流水线第一级——取指令级

## Slide 268
下一条指令的地址也在这一级计算出，并把它打入PC寄存器。新的PC的计算有两种情况：
a、程序不发生转移时，新的PC地址由当前PC值加1得到（1是指令字偏移量，相当于字节地址偏移量的4），即指向下一条顺序的指令；
b、发生转移时的情况较复杂，将在后面描述。

## Slide 269
2. ID级 指令译码级（图3-2.6）主要有两件事情要做：
从寄存器堆中读寄存器操作数和对指令中的立即数部分进行符号扩展。 此外：目的寄存器号要保存在流水线寄存器d中，以便在WB级指定把结果写入哪一个寄存器中。
A2输入端前多路器为store指令而设。不是store时，多路器选择IR中的rs2；是store指令时，多路器选择IR中的rd。
图3-2.6 流水线第二级——指令译码级

## Slide 270
第二件工作由控制部件完成。控制部件根据指令操作码OPCODE，产生所有的控制信号，将在下一节描述。
转移指令将在本级结束，稍后再详细讨论它。
图3-2.6 流水线第二级——指令译码级

## Slide 271
流水线处理机的数据路径和控制信号
控制

## Slide 272
3. EXE级 执行级（图3-2.7）的工作均由ALU来做：
ALU运算类指令将在本级计算结果，并把它打入R寄存器。
ALU的ZERO输出也被打入Z寄存器。ALU的两个操作数，一个来自于寄存器rs1，它在前一级已被打入流水线寄存器A中了；另一个或是rs2操作数（B中内容），或是立即数（I中内容）。d直接传递。
图3-2.7 流水线第三级——执行级

## Slide 273
load和store指令在本级计算存储器地址（ALU做加法）。两个源操作数一个来自于A，一个来自于I。若是store指令，B的内容（写入DM）将被打入流水线寄存器S。
图3-2.7 流水线第三级——执行级

## Slide 274
4. MEM级 存储器访问级（图3-2.8）专为load／store指令而设。
load／store均使用流水线寄存器R的输出作为访问存储器的地址。store指令把S的内容写入存储器。load指令读存储器，并把读出的数据打入流水线寄存器D。
ALU指令在本级只把R内容打入C。
图3-2.8 流水线第四级——存储器访问级

## Slide 275: 5. WB级 写回级（图3-2.9）把指令执行结果写回到寄存器堆。 目的寄存器号由从ID级一直传递过来d指定。写入的来源有两个： * 一个是流水线寄存器D中的内容（load指令读出内容），即存储器数据； * 另一个是流水线寄存器C的内容，即ALU指令的计算结果。
图3-2.9 流水线第五级——写回级

## Slide 276
下面分别是ALU运算类型的指令、load和store指令执行时用到的流水线数据路径。
图3-2.10 ALU指令执行时用到的流水线数据路径
例：add r2, r3, r4 ;

## Slide 277
图3-2.11 load指令执行时用到的流水线数据路径
例：load r1, 10 ( r5 )

## Slide 278
图3-2.12 store指令执行时用到的流水线数据路径
例：store r3, 20 ( r1 )

## Slide 279
3-2.3 流水线处理机的控制
一、算术操作和存储器访问控制
通过下面程序的例子，研究流水线处理机多条指令重叠操作的过程，分析流水线各级所需要的操作控制信号，然后依此设计出产生控制信号的控制部件。
PC: 0 addi r1， r1， 4 ；r1 ← r1 + 4
1 load r2， 100（r3） ；r2 ← memory [ r3+100 ]
2 sub r4， r5， r6 ；r4 ← r5 – r6 ，
3 add r7， r5， r6 ；r7 ← r5 + r6
4 store r8， 200（r9） ；memory [ r9+200 ]← r8
5 subi r10，r10，1 ; r10 ← r10 - 1
以上的例子比较简单，指令之间没有任何数据相关。

## Slide 280
以下按顺序描述每个周期流水线数据路径的操作以及所需的控制信号。
注意，前4个周期，指令还没有充满流水线。从第五个周期开始，指令充满流水线。但由于例子中总共只有6条指令，从第七个周期开始，不再有新的指令被取来。随着指令不断地完成执行，流水线将在第11个周期完全变空。
在实际的计算机系统中，处理机总是能取到指令来执行。当没有用户程序时，处理机转去执行操作系统程序。

## Slide 281
1．第一个时钟周期
程序例子执行时的第一个时钟周期
例中的6条指令地址（这里用的是字地址，相当于字节偏移量的４）分别为0，1，2，3，4，5。

## Slide 282
第一个时钟周期是第一条指令的IF级：
* PC输出0，从存储器取出第一条指令addi r1，r1，4。
* 地址加法器前多路器选择1，与当前PC值相加，得到字地址1，即下一条指令的地址。在该周期结束时，时钟的上升沿把取出的指令无条件地写入指令寄存器IR。同时也把1写入PC。
程序例子执行时的第一个时钟周期
0
1

## Slide 283
多路器的选择信号为转移发生BTAKEN(branchtaken)：
转移发生，它为1时，多路器选择经符号扩展的偏移量，与当前PC值相加，加法器输出转移地址。
本例中没有转移指令，因此转移总也不发生，即BTAKEN＝0。
第一个时钟周期结束，即刚进入第二个周期时：
* PC输出1；
* IR输出第一条指令 addi r1， r1， 4。

## Slide 284
2．第二个时钟周期
这时第一条指令进入ID级，第二条指令进入IF级。两条指令的操作在各自的级同时进行：
程序例子执行时的第二个时钟周期
SST
程序例子执行时的第二个时钟周期

## Slide 285
（1）处在ID级的第一条指令addi r1，r1，4完成译码操作，并根据指令格式中各字段的值：
对立即数部分做符号扩展，从寄存器堆中读出两个寄存器r1和r4的内容。
在本周期结束时，把4、 r1 内容分别写入流水线寄存器I，A中。
SST
程序例子执行时的第二个时钟周期结束时

## Slide 286
目的寄存器号 1即r1 也被打入流水线寄存器d，以备在WR级用它来指定目的寄存器，向其中写入操作结果。
SST
SST
寄存器地址A2输入端前面的多路器选择指令格式中的rs2字段或者rd字段。选择端的名字定义为SST(selectstore)。
当是store指令，SST＝1，选择rd；否则SST＝0，选择rs2。本例中 SST＝0，选择rs2 ；实际不使用第二个寄存器操作数，因此SST是什么都没关系。
程序例子执行时的第二个时钟周期结束时

## Slide 287
（2）同时，
从存储器取出第二条指令load r2，100(r3)；在周期结束时打入IR。
BTAKEN＝0，选择PC+1，2送到PC。
SST
1
2
SST
程序例子执行时的第二个时钟周期结束时

## Slide 288
第二个时钟周期结束，即刚进入第三个周期时：
PC输出2（指向第3条指令）；
IR输出第二条指令load r2，100(r3)；
I输出32位的4，A输出r1的内容，d输出1（目的寄存器是r1）。
SST
SST

## Slide 289
3．第三个时钟周期
这时第一条指令进入EXE级，第二条指令进入ID级，第三条指令进入IF级。3条指令的操作在各自的级同时进行：
程序例子执行时的第三个时钟周期
SST

## Slide 290
（1）处在EXE级的第一条指令add r1，r1，4由ALU完成加法操作：
多路器选择信号SIMM(select immediate)为1，意为选择立即数
ALU的两个源操作数分别来自A和I，ALUOP是加运算控制信号。
SST
程序例子执行时的第三个时钟周期

## Slide 291
ALU右端的流水线寄存器d，R被无条件地打入数据。
而只有当指令为ALU运算类型时，写使能信号WZ＝1，才把ALU的ZERO输出打入一位流水线寄存器Z。这是因为并不是所有的指令都修改Z标志寄存器。
SST
程序例子执行时的第三个时钟周期

## Slide 292
（2）处在ID级的第二条指令load r2，100(r3)完成译码、立即数符号扩展以及读寄存器操作。
在本周期结束时，把32位的100和r3的内容分别写入流水线寄存器I和A。
目的寄存器号2也被打入流水线寄存器d。
SST＝0，选择rs2。
SST
程序例子执行时的第三个时钟周期
SST

## Slide 293
（3）PC输出2，从存储器取出第三条指令sub r4，r5，r6；在周期结束时打入IR。BTAKEN=0，周期结束时把3打入PC。
第三个时钟周期结束，刚进入第四个周期时：PC输出3，指向第四条指令；IR输出第三条指令sub r4，r5，r6；I输出32位的100，A输出寄存器r3的内容；R输出第一条指令的加法结果。
SST
SST
程序例子执行时的第三个时钟周期
2
3

## Slide 294
4．第四个时钟周期：
第一条指令进入MEM级，第二条指令进入EXE级，第三条指令进入ID级，第四条指令进入IF级。
程序例子执行时的第四个时钟周期

## Slide 295
4条指令的操作在各自的级同时进行：
（1）R的内容直接传递到C。
（2）处在EXE级的第二条指令load r3，100(r2)由ALU计算存储器地址。多路器的选择信号SIMM＝1，选择立即数。ALU的两个源操作数分别来自A和I，结果打入R。WZ＝0，不打入流水线寄存器Z。
程序例子执行时的第四个时钟周期

## Slide 296
（3）处在ID级的第三条指令sub r4，r5，r6完成译码、读寄存器操作。SST＝0，选择rs2。在本周期结束时，寄存器r5和r6的内容分别写入A和B。目的寄存器号4打入d，以备在WR级用它来指定目的寄存器r4，向其中写入减法操作的结果。
程序例子执行时的第四个时钟周期

## Slide 297
（4）PC输出3，从存储器取出第四条指令add r7，r5，r6，在周期结束时打入IR。BTAKEN＝0，周期结束时把4打入PC。
第四个时钟周期结束，即刚进入第五个周期时，PC输出4，指向第五条指令；IR输出第四条指令add r7，r5，r6；A和B分别输出寄存器r5和r6的内容(第三条指令)；R输出存储器地址(第二条指令)；C输出第一条指令的加法结果。
程序例子执行时的第四个时钟周期
3
4

## Slide 298
5．第五个时钟周期 ：
这时指令充满流水线。第一条指令进入WB级，第二条指令进入MEM级，第三条指令进入EXE级，第四条指令进入ID级，第五条指令进入IF级。
5条指令的操作在各自的级同时进行。
程序例子执行时的第五个周期

## Slide 299
（1）第一条指令处在WB级。这时，d输出1（接到寄存器堆的AD端）。寄存器写使能信号WREG（writeregisterfile）为1。多路器选择信号SLD（selectload）为0，选择C输出，即把加法结果写入寄存器堆的r1寄存器。至此， 第一条指令完成了执行， 周期结束就退出流水线。
程序例子执行时的第五个周期

## Slide 300
（2）处在MEM级的第二条指令 load r2，100(r3) 访问存储器。周期结束时把取来的存储器数据写入D。
程序例子执行时的第五个周期

## Slide 301
（3）处在EXE级的第三条指令sub r4，r5，r6由ALU做减法。多路器的选择信号 SIMM＝0，选择寄存器操作数。ALU的两个源操作数分别来自A和B，差打入R。WZ＝1，把ALU的ZERO输出打入流水线寄存器Z（当ALU指令的运算结果为全0时，ZERO输出1，否则输出0）。
程序例子执行时的第五个周期

## Slide 302
（4）处在ID级的第四条指令add r7，r5，r6完成译码及读寄存器操作。SST＝0，选择r6。在本周期结束时，寄存器r5和r6的内容分别写入A和B。目的寄存器号7打入d。
程序例子执行时的第五个周期

## Slide 303
程序例子执行时的第五个周期结束时
（5）PC输出4，取出第五条指令store r8，200(r9)，在周期结束时打入IR。BTAKEN=0，周期结束时把5打入PC。
第五个时钟周期结束，即刚进入第六个周期时：PC输出5指向第六条指令；IR输出第五条指令store r8，200(r9)；A和B分别输出r5和r6的内容(第四条指令)；R输出减法结果(第三条指令)；D输出第二条指令从存储器取来的数据。
4
5

## Slide 304
6．第六个时钟周期
这时指令仍充满流水线。但第一条指令已经流出。第二到第六条共5条指令的操作在各自的流水线级同时进行：

## Slide 305
（1）第二条指令 load r2，100(r3) 处在WB级。d输出2。寄存器写使能信号WREG＝1。SLD＝1，选择D的输出，即把存储器数据写入寄存器堆的r2寄存器。至此，第二条指令也完成了它的执行，将退出流水线。
（2）处在MEM级的指令sub r7，r5，r6把R的输出直接传递到C。
程序例子执行时的第六个周期

## Slide 306
（3）EXE级的第四条指令add r7，r5，r6由ALU做加法。多路选择信号SIMM＝0，选择寄存器操作数。ALU的两个源操作数分别来自A和B。WZ=1，把ALU的ZERO输出打入流水线寄存器Z。
（4）ID级的第五条指令store r8，200(r9)完成译码、立即数符号扩展以及读寄存器操作。注意，这时SST＝1，选择r8。在本周期结束时，扩展的立即数200、寄存器r9和r8的内容分别写入流水线寄存器I，A和B。
程序例子执行时的第六个周期

## Slide 307
（5）PC输出5，从存储器取出第六条指令subi r10，r10，1；在周期结束时打入IR。BTAKEN＝0，周期结束时把6打入PC。
第六个时钟周期结束，即刚进入第七个周期时：PC输出6，指向第七条指令；IR输出第六条指令subi r10，r10，1；A和B分别输出寄存器r9和r8的内容，I送出32位的200(第五条指令)；R输出加法结果(第四条指令)；C输出第三条指令减法操作的结果。
5
6
程序例子执行时的第六个周期

## Slide 308
7．第七个时钟周期
本例中只有6条指令，实际上处理机继续执行其它指令。第三条指令进入WB级，第四条指令进入MEM级，第五条指令进入EXE级，第六条指令进入ID级。这4条指令的操作在各自的级同时进行：

## Slide 309
（1）第三条指令sub r4，r5，r6处在WB级。这时，d输出4。寄存器写使能信号WREG=1。SLD＝0，选择C的输出，即把减法结果写入寄存器堆的r4寄存器。至此，第三条指令也完成了它的执行，将退出流水线。
（2）处在MEM级的第四条add r7，r5，r6把R输出直接传递到C。
程序例子执行时的第七个周期

## Slide 310
（3）处在EXE级的第五条指令store r8，200(r9)由ALU计算存储器地址。多路器的选择信号SIMM＝1，选择立即数。ALU的两个源操作数分别来自A和I。WZ＝0，不改变Z。B的内容直接传递到S。
程序例子执行时的第七个周期

## Slide 311
（4）处在ID级的第六条指令subi r10，r10，1完成译码、立即数符号扩展以及读寄存器操作。SST=0。在本周期结束时，扩展的立即数1和寄存器r10的内容分别写入流水线寄存器I和A，10打入d。
第七个时钟周期结束，刚进第八个周期时：A和I分别输出r10的内容和立即数1(第六条指令)；R输出存储器地址，S输出存储器数据(第五条指令)；C输出第四条指令加法操作的结果。
SST
程序例子执行时的第七个周期

## Slide 312
8．第八个时钟周期
本周期中，第四条指令进入WB级，第五条指令进入MEM级，第六条指令进入EXE级。这三条指令的操作在各自的级同时进行：
MEMW

## Slide 313
（1）第四条指令add r7，r5，r6处在WB级。这时，d输出7。WREG＝1；SLD＝0，选择C的输出，即把加法结果写入寄存器堆的r7寄存器。至此，第四条指令也完成了它的执行，将退出流水线。
（2）处在MEM级的第五条store r8，200(r9)把S的输出写入由R指定的存储器单元，MEMW信号有效。
MEMW
程序例子执行时的第八个周期

## Slide 314
（3）处在EXE级的第六条指令subi r10，r10，1由ALU做减法。多路器的选择信号SIMM=1，选择立即数。ALU的两个源操作数分别来自流水线寄存器A和I。WZ＝1，改变流水线寄存器Z。
第八个时钟周期结束后，即刚进入第九个周期时，只有R输出减法结果，其它的均没有用。
MEMW
程序例子执行时的第八个周期

## Slide 315
9．第九个时钟周期
本周期中，第五条指令进入WB级，第六条指令进入MEM级。这两条指令的操作在各自的级同时进行：

## Slide 316
（1）第五条指令store处在WB级。这时它什么也不做。实际上store指令在前一个周期已完成执行。
（2）处在MEM级的第六条指令 subi r10，r10，1 ，把R的输出传递到C。
第九个时钟周期结束，即刚进入第十个周期时，只用C中的减法结果。
程序例子执行时的第九个周期

## Slide 317
10．第十个时钟周期
第六条指令subi r10，r10，1处在WB级。这时，d输出10。WREG＝1。SLD＝0，选择C的输出，即把减法结果写入寄存器堆的r10寄存器。至此，第六条指令也完成了它的执行，退出流水线。第十个时钟周期结束，所有的6条指令的执行均已完成。
SLD

## Slide 318
程序例子的执行时序图
subi r10, r10, 1

## Slide 319
思考题：
不同级的流水线寄存器d的内容是否相同？各级d的内容是什么？

## Slide 320
流水线级 | 控制信号 | 注释
IF级 | BTAKEN | 转移发生
ID级 | SST | 选择store(rd)
EXE级 | SIMM | 选择立即数
 | ALUOP | ALU操作码
 | WZ | 写Z标志
MEM级 | WMEM | 写存储器
WB级 | SLD | 选择load
 | WREG | 写寄存器堆
表1.4 流水线各级控制信号的定义
320

## Slide 321
以上通过一个程序例子说明了运算类和访存类指令在流水线各级的操作和所需的控制信号。
后面介绍转移类指令在流水线的操作和所需的控制信号。

## Slide 322: 3-2.3 流水线处理机的控制
一、算术操作和存储器访问控制
二、流水线转移指令控制
三、流水线各级信号的产生

## Slide 323
二、 流水线转移指令控制
转移指令：条件转移和无条件转移（6位op，26位偏移量）
bne disp ；if Z，PC = PC + disp
（ALU运算结果为非全0时，此时Z输出0，则转移）
beq disp ；if Z，PC = PC + disp
（ALU运算结果为全0时，Z输出1，则转移）
branch disp ；PC = PC + disp （无条件转移）
转移指令在ID级由专用加法器计算转移地址；条件转移指令同时判断转移条件。
Notes: 当ALU指令的运算结果为全0时，ZERO输出1，否则输出0

## Slide 324
31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 5 | 4 0 | 指令 | 意义
00 0000 | rd | rs1 |  | rs2 | and rd ,rs1,rs2 | 寄存器与寄存器
00 0001 | rd | rs1 | imme |  | andi rd,rs1,imme | 寄存器与立即数
00 0010 | rd | rs1 |  | rs2 | or rd,rs1,rs2 | 寄存器或寄存器
00 0011 | rd | rs1 | imme |  | ori rd,rs1,imme | 寄存器或立即数
00 0100 | rd | rs1 |  | rs2 | add rd,rs1,rs2 | 寄存器加寄存器
00 0101 | rd | rs1 | imme |  | addi rd,rs1,imme | 寄存器加立即数
00 0110 | rd | rs1 |  | rs2 | sub rd,rs1,rs2 | 寄存器减寄存器
00 0111 00 1000 00 1001 | rd | rs1 | imme imme imme |  | subi rd,rs1,imme load rd,imme(rs1) store rd,imme(rs1) | 寄存器减立即数 从存储器读数据 向存储器写数据
 | rd | rs1 |  |  |  | 
 | rd | rs1 |  |  |  | 
00 1010 00 1011 00 1100 | disp disp disp |  |  |  | bne disp beq disp branch disp | 结果非0时转移 结果为0时转移 无条件转移
表3-2.1 流水线处理机的指令系统和指令格式

## Slide 325
转移指令在ID级由专用加法器计算转移地址；条件转移指令同时判断转移条件（是否转移的条件在EXE级由Z确定）。

## Slide 326
向前转移和向后转移
100：load r1，0（r2）
……
227：bne 11111111111111111110000000
228： 偏移量为-128，转向100（向前转移）
……
444：branch 00000000000000000011111111
445 偏移量为255，转向700（向后转移）
……
700：add r4，r5，r6
注意：偏移量disp为转移目标地址到PC+1间的距离。

## Slide 327
无条件转移指令和条件转移指令的流水线操作
图3-2.23 转移指令转移时的时序图，编译器插入nop指令延迟转移（保证流水线上的程序正确执行）
sub r1,r1,1
转移条件
转移地址
转移地址

## Slide 328: 空操作指令（nop）：占用一个时钟周期的位置，而不 对处理机状态产生任何影响。 条件转移指令：需要EXE级结束产生的Z标志，故需要插入 2条nop，如前图3-2.23（a）。 无条件转移指令：不需判断Z标志，只需要插入1条nop， 如前图3-2.23（b）。 延迟指令：转移指令的下一条指令。模型机结构只有 1条延迟指令（如果目标地址计算在EXE级， 延迟指令有2条）。

## Slide 329
无条件转移指令流水线执行过程
……
branch t1
nop
……
t1： add r1, r1, 1

## Slide 330
无条件转移指令的流水线操作——计算转移地址
ID级：计算转移目标地址，从IR获取偏移量进行符号扩展；
IF级：nop被取出；
BTAKEN=1，选择符号扩展偏移量disp；地址加法器计算转移目标地址，等时钟上升沿（本周期结束）将目标地址打入PC。
t1

## Slide 331
无条件转移指令的流水线操作——转向目标地址
图3-2.25 无条件转移指令的流水线操作——转向目标地址
t1

## Slide 332
无条件转移指令在ID级计算转移地址，所需要的控制信号：
BTAKEN为1，转移地址= （PC）+ disp

## Slide 333
条件转移指令流水线执行过程：
无论是否转移延迟指令nop都要执行
Loop：add
……
sub r1, r1, 1
nop
bne/beq loop
nop
or
……
Loop/or

## Slide 334
图3-2.26 条件转移指令的流水线操作-——ALU计算条件Z（转移时）
条件转移指令的流水线操作-——ALU计算条件Z
Loop/or

## Slide 335
图1．27 条件转移指令的流水线操作一一使用Z判断是否转移
条件转移指令的流水线操作——使用Z判断是否转移
Loop/or

## Slide 336
bne或beq指令判断Z，以确定是否转移。
如果条件满足，BTAKEN为1，转移地址= （PC）+ disp
否则，BTAKEN为0，PC加1计算nop下一条顺序指令的地址
在时钟上升沿到来时，计算出的地址被打入PC。若是转移目标地址，则从目标地址取出指令；否则取nop后的顺序指令。
综上所述，转移发生的条件（BTAKEN为1）为：
BTAKEN＝branch + bne + beqZ
BTAKEN在ID级产生，但要注意，产生Z的指令要早它两个周期。
Z

## Slide 337: 3-2.3 流水线处理机的控制
一、算术操作和存储器访问控制
二、流水线转移指令控制
三、流水线各级信号的产生

## Slide 338
三、流水线各级信号的产生
控制信号集中在ID级由译码电路产生；
用流水线寄存器把每一个控制信号传到它被使用的流水线级。
流水线级 | 控制信号 | 注释
IF级 | BTAKEN | 转移发生
ID级 | SST | 选择store(rd)
EXE级 | SIMM | 选择立即数
 | ALUOP | ALU操作码
 | WZ | 写Z标志
MEM级 | WMEM | 写存储器
WB级 | SLD | 选择load
 | WREG | 写寄存器堆
表3-2.4 流水线各级控制信号的定义

## Slide 339
流水线处理机的数据路径和控制信号
控制

## Slide 340
BTAKEN = branch+bne +beqZ
SST = store
SIMM = andi+ori+addi+subi+load+store
WZ = andi+ori+addi+subi+and+or+add+sub
WMEM = store
SLD = load
WREG = andi+ori+addi+subi+and+or+add
+sub+load
ALUOP控制信号之外的产生表达式
Z

## Slide 341
指令 | ALUOP1 | ALUOP0 | 操作 | 指令 | ALUOP1 | ALUOP0 | 操作
and | 0 | 0 | 与 | andi | 0 | 0 | 与
or | 0 | 1 | 或 | ori | 0 | 1 | 或
add | 1 | 0 | 加 | addi | 1 | 0 | 加
sub | 1 | 1 | 减 | subi | 1 | 1 | 减
load | 1 | 0 | 加 | store | 1 | 0 | 加
ALU控制信号的产生表达式
ALUOP1 = add+addi+sub+subi+load+store
ALUOP0 = or+ori+sub+subi

## Slide 342
译码：ID级
译码输入：OP、Z
译码输出控制信号到后面流水级EXE、MEM、WREG
图3-2.28 流水线处理机的数据路径和控制部件

## Slide 343
例子：add r1 , r2 , r3 指令在ID级产生的控制信号
译码输入：OP = add
译码输出控制信号：BTAKEN, SST, SIMM, ALUOP, WZ,WMEN, SLD, WREG
图3-2.28流水线处理机的数据路径和控制部件
0 0 0 10 1 0 0 1

## Slide 344
BTAKEN = branch+bne +beqZ
SST = store
SIMM = andi+ori+addi+subi+load+store
WZ = andi+ori+addi+subi+and+or+add+sub
WMEM = store
SLD = load
WREG = andi+ori+addi+subi+and+or+add
+sub+load
ALUOP1 = add+addi+sub+subi+load+store
ALUOP0 = or+ori+sub+subi
流水线控制信号的逻辑表达式
Z

## Slide 345
第三章作业1：
1、解释第三章PPT中图3-2.28中各控制信号的作用。

## Slide 346
2. 在第四个时钟周期结束时各个流水线寄存器和控制信号的值：
第一条指令进入MEM级，第二条指令进入EXE级，第三条指令进入ID级，第四条指令进入IF级。
程序例子执行时的第四个时钟周期结束时

## Slide 347
3. 在第六个时钟周期结束时各个流水线寄存器和控制信号的值：
这时指令仍充满流水线。但第一条指令已经流出。第二到第六条共5条指令的操作在各自的流水线级同时进行：

## Slide 348
4、第五个时钟周期结束，即刚进入第六个周期时：PC输出5指向第六条指令；IR输出第五条指令store r8，200(r9)；A和B分别输出r5和r6的内容(第四条指令)；R输出减法结果(第三条指令)；D输出第二条指令从存储器取来的数据。
4
5

## Slide 349
1）当第5个时钟周期结束时（即刚进入第6个时钟周期），给出以下流水线寄存器的内容
(1)IF级的PC内容 = ，IR的内容是 ；
(2)ID级的A寄存器内容来自寄存器 ，B寄存器内容来自寄存器 ，d寄存器内容= ；
(3)EXE与MEM级之间的R寄存器内容是 ， S 寄存器内容= ；
(4)MEM与WB级之间的D寄存器内容是 ， d 寄存器内容= ；
2）WB级上指令“add r1, r1, 4”这一级完成的操作和所需要的控制信号。
3）写出指令“and r1, r2, r3”, “load r1, 10( r2 )”，“store r3, 20( r4 )”,
所需要的控制信号。

## Slide 350: 3-3流水线处理机及其设计
3-3.1 结构相关及解决方法
3-3.2 数据相关及解决办法
3-3.3 转移相关及解决方法
这部分内容来源于：李亚民 .计算机组成与系统结构 .清华大学出版社

## Slide 351
相关（冒险）分类
相关分类
  结构相关
    指令重叠执行时，发生硬件资源冲突
  数据相关
    几条指令重叠执行时，一条指令依赖前面指令的结果却没有准备好（还没有计算或存储）
  控制相关：（流水线上时）
    流水线执行转移类指令时，由于转移条件和目标地址没有准备好，使流水线不能按常规取得后续指令
相关出现时：避免流水线上有相关的指令执行下一个流水段

## Slide 352
3-2.1 结构相关及解决方法
流水线相关（冒险）：
（1）结构相关（structural hazard）；
（2）数据相关（data hazard）；
（3）转移（控制）相关（branch hazard）；

## Slide 353
相关总是可以用停顿解决
解决相关最简单的方式就是停顿流水线至相关消除
停顿意味着为某些指令暂停流水线一个或多个时钟周期。
一条指令被停顿后，其后的所有指令被停顿；该指令之前的指令必须继续执行。
一个流水线停顿也称为流水线气泡或气泡。
停顿时，没有任何新的指令被取到流水线。

## Slide 354
结构相关：流水段竞争
Structural hazards
  发生在同一个时钟周期，2条或多条指令想要使用同一个硬件资源
  引起流水线机器停顿
  三种常见结构相关：
    多重访问寄存器堆
    多重访问存储器
    没有或没有充分流水功能部件

## Slide 355: 多重访问寄存器堆
简单插入一个停顿，将降低加速比
在一个时钟周期WB段先写，ID段后读

## Slide 356: 在一个时钟周期WB段先写，ID段后读

## Slide 357: 多重访问单端口存储器
插入停顿
提供另一个存储器端口
分开的指令存储器和数据存储器
使用指令缓冲器
Mem
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Reg
Mem
Reg

## Slide 358: 硬件插入 Stall
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
ALU
Mem
Reg
Mem
Reg
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Stall

## Slide 359: 采用分开的指令与数据存储器
IM
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Ld/St
Instr 1
Instr 2
Instr 3
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
Reg
DM
Reg
分开的指令和数据存储器/ 多个存储器端口/ 指令缓冲器 ：
取指令和存取数据使用不同的硬件资源

## Slide 360: 没有完全流水的功能部件： 可能引起结构相关

## Slide 361: 结构相关总结
相关分类
  结构相关
    硬件资源冲突
    解决：可以增加硬件资源；
    或者功能部件完全流水 ；
    否则，只有停顿流水线
  Data hazards
    Instruction depends on result of prior computation which is not ready (computed or stored) yet
  Control hazards
    branch condition and the branch PC are not available in time to fetch an instruction on the next clock

## Slide 362
图3-3.29 分开的指令CACHE和数据CACHE使流水线畅通

## Slide 363: 3-3流水线处理机及其设计
3-3.1 结构相关及解决方法
3-3.2 数据相关及解决办法
3-3.3 转移相关及解决方法
这部分内容来源于：李亚民 .计算机组成与系统结构 .清华大学出版社

## Slide 364
3-3.2 数据相关及解决办法
一、数据相关问题
先看一段数据相关的程序例子
I1： add r1，r2，r3
I2： sub r4，r1，r5
I3： and r6，r7，r1
I4： or r8，r1，r9
I5： addi r10，r1，100

## Slide 365
I1下面有3条指令不能从寄存器r1读出正确的数据

## Slide 366
数据相关（冒险）：由于流水线上指令重叠执行，改变了原来串行执行的读/写操作数顺序，使得后面依赖前面指令结果的指令得不到准备好的数据。
一段数据相关的程序例子
I1： add r1，r2，r3
I2： sub r4，r1，r5
I3： and r6，r7，r1
I4： or r8，r1，r9
I5： addi r10，r1，100

## Slide 367
让写寄存器堆的操作提前半个周期，即由时钟的下降沿打入；读在后半周期。假定一个时钟周期是10ns，寄存器堆的访问只需要5ns。这样，数据相关的指令条数减至两条。
图3-3.32 把WB提前半个周期

## Slide 368: 数据相关的解决方法
提出的解决方法
  不能让指令在数据相关时重叠执行
实施方案
  不要让有相关的指令流过流水线
  尤其是，不能在相关时写有CPU状态的流水线硬件（如，寄存器堆、存储器）
  让指令等待直到相关消除：流水线停顿

## Slide 369
数据相关的解决办法
方法一、软件方法解决：编译器插入NOP
方法二、硬件方法1：互锁
暂停数据相关流水线
方法三、硬件方法2：
提高流水线处理机性能—内部前推（Forwarding）
方法三、硬件方法2：处理load指令——暂停与内部前推相结合
例：编译器插入nop消除数据相关
I1： add r1，r2，r3
nop
nop
I2： sub r4，r1，r5
I3： and r6，r7，r1
I4： or r8，r1，r9
I5： addi r10，r1，100

## Slide 370: 怎样停顿？（方法1） 由编译器插入 nop 指令（软件方法）
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

## Slide 371
数据相关的解决办法
方法一、软件方法解决：编译器插入NOP
方法二、硬件方法1：互锁
暂停数据相关流水线
方法三、硬件方法2：
提高流水线处理机性能—内部前推（Forwarding）
方法三、硬件方法2：处理load指令——暂停与内部前推相结合

## Slide 372: 方法二：硬件暂停数据相关流水线（互锁：插入 stalls ）
stall
stall
Empty slots in the
pipe called bubbles;
means no real
instruction work
getting saved here

## Slide 373
图3-3.34 暂停相关指令的执行（表示方法1）
增加额外硬件放“气泡”（stall）到流水线：
让有相关的指令通过流水线，但是禁止允许任何结果写入机器状态的位（即有相关的指令“执行”，但是不能“存入”）

## Slide 374
暂停数据相关流水线（硬件互锁）
图3-3.33 暂停相关指令的执行（表示方法2）
I5
I4
I3
I2
I2
I2
I1
增加额外硬件放“气泡”（stall）到流水线：
让有相关的指令通过流水线，但是禁止允许任何结果写入机器状态的位（即有相关的指令“执行”，但是不能“存入”）

## Slide 375: 方法二、暂停数据相关流水线（硬件方法：互锁） 怎样停顿？
增加额外硬件检测出现数据相关的情况
  在ID级观察指令寄存器字段,检测是否有“先写后读”
增加额外硬件放“气泡”（stall）到流水线
  实际操作：让有相关的指令通过流水线，但是禁止允许任何结果写入机器状态的位
  因此, 有相关的指令“执行”，但是不能“存入”

## Slide 376
暂停处理数据相关涉及到两个问题：
* 如何检测出数据相关 * 如何暂停流水线
增加额外硬件检测出数据相关的情况
  在流水线ID级观察指令的寄存器字段,检测是否有“先写后读” 相关,如果有就暂停；没有就继续流水线操作。
rs1
rs2
rd
ID

## Slide 377
rs1
rs2
rd
I2进入ID级，比较: ID_rs1 = = EXE_rd ？
ID_rs2 = = EXE_rd ？
ID
EXE

## Slide 378
检测I2与I1数据相关
rs1
rs2
rd
ID_rs1 =? EXE_ rd √
ID_rs2 =? EXE_rd
I3：and r6, r7, r1 I2：sub r4, r1, r5 I1：add r1, r2, r3

## Slide 379
rs1
rs2
rd
I3进入ID级，与EXE级I2指令的rd比较: ID_rs1= =EXE_rd ?
ID_rs2= =EXE_rd ?
与MEM级I1指令的rd比较: ID_rs1= =MEM_rd ？
ID_rs2= =MEM_rd ？
ID
MEM
EXE

## Slide 380
检测I3与I1、I2是否数据相关
rs1
rs2
rd
rd
ID_rs1 =? EXE_ rd
ID_rs2 =? EXE_rd
I3：and r6, r7, r1 I2：sub r4, r1, r5 I1：add r1, r2, r3
ID_rs1 =? MEM_ rd
ID_rs2 =? MEM_rd √

## Slide 381
上述分析表明，一条指令进入流水线ID级，
检测与前面指令可能有数据相关的基本条件是：
（ID_rs1 == EXE_ rd ）+（ID_rs1 == MEM_ rd） +
（ID_rs2 == EXE_rd ）+ （ID_rs2 ==MEM_rd）
ID级指令的源寄存器号rs2与立即数部分重叠，而立即数不会出现相关的。
EXE级和MEM级指令的WREG信号需参与检测（以区分是写目的寄存器rd，还是store指令中的rd。store使用rd，但不写rd。）
ID级的指令不能是转移指令，转移指令不需要判数据相关。
其他条件：
用操作码来区分
如I1指令，rd一定作为目的寄存器号使用，即结果是要被写入目的寄存器时，后面的指令才有可能与之相关。由于store指令也使用rd，但它不写寄存器。

## Slide 382
31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 5 | 4 0 | 指令 | 意义
00 0000 | rd | rs1 |  | rs2 | and rd ,rs1,rs2 | 寄存器与寄存器
00 0001 | rd | rs1 | imme |  | andi rd,rs1,imme | 寄存器与立即数
00 0010 | rd | rs1 |  | rs2 | or rd,rs1,rs2 | 寄存器或寄存器
00 0011 | rd | rs1 | imme |  | ori rd,rs1,imme | 寄存器或立即数
00 0100 | rd | rs1 |  | rs2 | add rd,rs1,rs2 | 寄存器加寄存器
00 0101 | rd | rs1 | imme |  | addi rd,rs1,imme | 寄存器加立即数
00 0110 | rd | rs1 |  | rs2 | sub rd,rs1,rs2 | 寄存器减寄存器
00 0111 00 1000 00 1001 | rd | rs1 | imme imme imme |  | subi rd,rs1,imme load rd,imme(rs1) store rd,imme(rs1) | 寄存器减立即数 从存储器读数据 向存储器写数据
 | rd | rs1 |  |  |  | 
 | rd | rs1 |  |  |  | 
00 1010 00 1011 00 1100 | disp disp disp |  |  |  | bne disp beq disp branch disp | 结果非0时转移 结果为0时转移 无条件转移
表1.1 流水线处理机的指令系统和指令格式

## Slide 383
一条指令的两个源操作数都可能与前面指令的目的操作数相关，因此总的数据相关DEPEN：
DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)+
(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)+
(ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs2IsReg)+
(ID_rd = =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store)+
(ID_rs2= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs2IsReg)+
(1D_rd = =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(store)
EXE_rd表示EXE级的流水线寄存器d
(EXE_WREG==1)表示I1的rd确实是目的寄存器，排除I1是store指令 排除EXE级的指令（第一条是store）: store r1, 100(r2);
这种情况没有关于r1的数据冒险 add r1, r3, r4;
（ID_rs1IsReg）条件是为了排除转移指令
ID_rs1IsReg=and+andi+or+ori+add+addi+sub+subi+load+store
ID_rs2IsReg=and+or+add+sub（排除立即数运算指令）
add r1, r2, r3; store r1, 100(r4);
add r1，r2，r3
sub r4，r1，r5
用操作码来区分
Notes: (ID_rd = =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store)： add r1, r2, r3;
store r1, 100(r4);
beq rs, rt, offset;

## Slide 384
为了缩写前面的式子，总的数据相关DEPEN由A_DEPEN 和 B_DEPEN两部分组成：
A_DEPEN指ID级指令的rs1与前面指令rd数据相关；
B_DEPEN指ID级指令的rs2与前面指令rd 数据相关。
DEPEN＝A_DEPEN + B_DEPEN
A_DEPEN = (ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)+
(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)
B_DEPEN = (ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_WREG= 1)(ID_rs2IsReg)+
(ID_rd= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store) +
(ID_rs2= =MEM_rd)(MEM_WREG= 1)(ID_rs2IsReg)+
(ID_rd= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(store)

## Slide 385
* A_DEPEN：包括EXE_A_DEPEN、MEM_A_DEPEN两部分。EXE_A_DEPEN的意思是处在ID级的指令rs1与处在EXE级的rd数据相关。同理，MEM_A_DEPEN的意思是处在ID级的指令rs1与处在MEM级的指令的rd数据相关。
* B_DEPEN：包括EXE_B_DEPEN和MEM_B_DEPEN两部分。
DEPEN＝A_DEPEN + B_DEPEN
A_DEPEN＝EXE_A_DEPEN + MEM_A_DEPEN
B_DEPEN＝EXE_B_DEPEN + MEM_B_DEPEN

## Slide 386
EXE_A_DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)
MEM_A_DEPEN=(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)
EXE_B_DEPEN=(ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs2IsReg)
+(ID_rd= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store)
MEM_B_DEPEN=(ID_rs2= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs2IsReg)
+(1D_rd= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(store)
其中：
（ID_rs1IsReg）条件是为了排除转移指令。
ID_rs1IsReg=and+andi+or+ori+add+addi+sub+subi+load+store
ID_rs2IsReg=and+or+add+sub （排除立即数运算指令）
(EXE_WREG= =1)表示I1的rd确实是目的寄存器，排除store指令。
思考：为什么EXE_B_DEPEN中有条件(ID_rd= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store) ？
DEPEN＝EXE_A_DEPEN + MEM_A_DEPEN+ EXE_B_DEPEN + MEM_B_DEPEN
用操作码来区分
Notes: (ID_rd= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(store)：表示ID级指令是store指令（第二条指令是store）
(EXE_WREG= =1)表示I1的rd确实是目的寄存器，排除store指令（指排除第一条是store）: store r1, 100(r2);
add r1, r3, r4; 这种情况没有关于r1的冒险

## Slide 387
实现检测DEPEN的硬件电路（如下ID级I3与EXE级I2之间关于rs1）
DEPEN
I3：and r6, r1, r7 I2：sub r1, r1, r5 I1：add r1, r2, r3
EXE_A_DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 388
实现检测DEPEN的硬件电路（如下ID级I3与MEM级I1之间关于rs1）
DEPEN
I3：and r6, r1, r7 I2：sub r1, r1, r5 I1：add r1, r2, r3
MEM_A_DEPEN=(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 389
增加额外硬件检测出数据相关的情况
  观察指令字段位（如，寄存器字段）
  在流水线ID级检测是否有“先写后读” 冲突
增加额外硬件插入stall到流水线
  实际操作：让有相关的指令通过流水线，但是不允许任何结果写入机器状态的位（寄存器、存储器、Z）。
  即，有相关的指令“执行”，但是不能“存入”
  禁止相关指令其后的指令进入流水线。
如何暂停流水线？

## Slide 390
暂停（插入stall到）流水线的实际操作：
① 禁止新PC值打入PC（WPC） ；
② 禁止新指令打入IR（WIR）；
③ 封锁当前正在译码的指令的写控制信号（ID_WZ、 ID_WMEM、ID_WREG）
因此，暂停流水线的逻辑表达式：
WPC =
WIR =
ID_WZ = Decoder_WZ
ID_WMEM = Decoder_WMEM
ID_WREG = Decoder_REG
DEPEN
DEPEN
DEPEN
DEPEN
DEPEN
DEPEN
修改控制信号
新增控制信号

## Slide 391
DEPEN = 0
I3 (PC )/I2 (IR) I2：sub r4, r1, r5 I1：add r1, r2, r3
EXE_A_DEPEN= 1 =
(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 392
DEPEN = 0
I3 (PC )/I2 (IR) I2：sub r4, r1, r5 I2：WREG=0 I1：add r1, r2, r3
MEM_A_DEPEN= 1 =
(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 393
DEPEN =1
I3：and r6, r7, r1 I2：sub r4, r1, r5 I2：WREG=0 I2：WREG=0 I1：add r1,
EXE_A_DEPEN =0 MEM_A_DEPEN = 0 =
(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 394
问题：
ID级的指令暂停是否导致流水线各级暂停？
一条指令被停顿后，其后的所有指令被停顿；该指令之前的指令必须继续执行。
ID级、IF级会暂停几个周期？由什么条件解除暂停？

## Slide 395
暂停相关指令的执行）
停顿意味着为某些指令暂停流水线一个或多个时钟周期。
一条指令被停顿后，其后的所有指令被停顿；该指令之前的指令必须继续执行。
一个流水线停顿也称为流水线气泡或气泡。
停顿时，没有任何新的指令被取到流水线。
检测到相关

## Slide 396
但是，暂停流水线两个或一个周期造成了处理机性能的损失。
下一小节介绍的硬件方法2—内部前推（方法3）则能完全避免ALU指令相关而造成的流水线停顿。
总结（前2种方法）：
解决相关最简单的方式就是停顿流水线：
软件方式：由编译器在相关指令之间插入nop
硬件方式1：由逻辑电路在ID级检测相关，有相关则禁止改变PC和IR、封锁写信号暂停流水线一个或多个时钟周期（互锁）。

## Slide 397
数据相关的解决办法
方法一、软件方法解决：编译器插入NOP
方法二、硬件方法1：互锁
暂停数据相关流水线
方法三、硬件方法2：
提高流水线处理机性能—内部前推（Forwarding）
方法三、硬件方法2：处理load指令——暂停与内部前推相结合
能完全避免ALU指令相关而造成的流水线停顿。

## Slide 398
三、提高流水线处理机性能—内部前推（Forwarding）
数据相关本质：一条指令执行时要用到上面指令的计算结果，但这个结果尚未被写入寄存器堆。而实质上，此时结果已经由ALU计算出来了，在流水线寄存器R和C中。
由此，我们可以想到将ALU的计算结果直接拿过来用！在ALU的两个数据输入端各加一个多路器，使R和C中的数据能被直接送到ALU的输入端，见图3-3.36到图3-3.38。这就是所谓的内部前推（internal forwarding）技术。
也称为采用专用数据相关通路。

## Slide 399
图3-3.36 内部前推——CC3周期，add指令在EXE级
rs1
rs2
rd

## Slide 400
图3-3.37 内部前推——CC4周期，add结果r1已在R中，sub中r1使用R的内容运算
EXE_rs1
MEM_rd
检查冒险电路Detect在EXE级

## Slide 401
图3-3.38 内部前推——CC5周期，add结果r1在C中，and中r1使用C的内容运算
3
EXE_rs2
WB_rd
0

## Slide 402
如何产生这两个多路器的选择信号（在EXE级检测相关）：
ADEPEN---EXE级指令的rs1与前面指令rd相关
BDEPEN---EXE级指令的rs2与前面指令rd相关
后面的表3-3.5和表3-3.6列出了两个多路器选择信号的输出真值表。

## Slide 403
输入 |  |  |  | 输出 |  | 
MEM_WREG | EXE_rs1= =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs1= =WB_rd | ADEPEN1 | ADEPEN0 | ALU输入 选择(A端)
0 | x | 0 | X | 0 | 0 | A
1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | A
1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | A
0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.5 ALU A端（ADEPEN）多路器选择信号的输出真值表
ADEPEN1= (EXE_rs1= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)+ (EXE_rs1==WB_rd)(WB_WREG= =1)
前面42页：EXE_A_DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs1IsReg)
后图中没有画出表中的什么控制信号？

## Slide 404
输入 |  |  |  | 输出 |  | 
MEM_WREG | EXE_rs1= =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs1= =WB_rd | ADEPEN1 | ADEPEN0 | ALU输入 选择(A端)
0 | x | 0 | X | 0 | 0 | A
1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | A
1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | A
0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.5 ALU A端（ADEPEN）多路器选择信号的输出真值表
注意，表中忽略了EXE_rs1IsReg（用于排除转移指令），这是因为除了转移指令，所有其它指令的rs1的位置均是寄存器描述符，而转移指令在EXE级是不做任何操作

## Slide 405
前图3-3.37 内部前推——CC4周期，add结果r1在R中，sub中r1使用R的内容运算
EXE_rs1
MEM_rd

## Slide 406
输入 |  |  |  |  | 输出 |  | 
EXE_rs2 IsReg | MEM_WREG | EXE_rs2 = =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs2 = =WB_rd | BDEPEN1 | BDEPEN0 | ALU输入选择(B端)
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 立即数
1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.6 ALU B端（BDEPEN）多路器选择信号的输出真值表
注意：表3-3.6比表3-3.5多了一项EXE_rs2IsReg（用于判断是寄存器而不是立即数），这是因为指令中的立即数本身是不与上面指令的结果相关的。

## Slide 407
输入 |  |  |  |  | 输出 |  | 
EXE_rs2 IsReg | MEM_WREG | EXE_rs2 = =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs2 = =WB_rd | BDEPEN1 | BDEPEN0 | ALU输入选择(B端)
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 立即数
1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.6 ALU B端（BDEPEN）多路器选择信号的输出真值表
注意，表3-3.6中的rs2包含了store指令中的rd，参见图3-3.37和图3-3.38中的电路，其中的rs2来自于寄存器堆前面多路器的输出。

## Slide 408
输入 |  |  |  |  | 输出 |  | 
EXE_rs2 IsReg | MEM_WREG | EXE_rs2 = =MEM_rd | WB_WREG | EXE-rs2 = =WB_rd | BDEPEN1 | BDEPEN0 | ALU输入选择(B端)
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 立即数
1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.6 ALU B端（BDEPEN）多路器选择信号的输出真值表
注意：在表3-3.6中，MEM_WREG=1，WB_WREG=1，EXE_rs2==MEM_rd，EXE_rs2==WB_rd，说明当前指令的第二个源寄存器操作数与它上面的两条指令都相关。这种情况一般是不会出现的。若出现，我们选择较新的结果，即MEM_R，送到ALU的B数据输入端。

## Slide 409
输入 |  |  |  |  | 输出 |  | 
EXE_rs2 IsReg | MEM_WREG | EXE_rs2 = =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs2 = =WB_rd | BDEPEN1 | BDEPEN0 | ALU输入选择(B端)
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 立即数
1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
表3-3.6 ALU B端（BDEPEN）多路器选择信号的输出真值表
BDEPEN1= (EXE_rs2= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg) +
(EXE_rs2= =WB_rd)(WB_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg)

## Slide 410
输入 |  |  |  |  | 输出 |  | 
EXE_rs2 IsReg | MEM_WREG | EXE_rs2 = =MEM_rd | WB_WREG | EXE_rs2 = =WB_rd | BDEPEN1 | BDEPEN0 | 输入选择
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 立即数
1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | MEM_R
1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | MEM_R
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | WB_C
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | MEM_R
BDEPEN1= (EXE_rs2= =MEM_rd)(MEM_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg)+
(EXE_rs2= =WB_rd)(WB_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg)
BDEPEN0=EXE_rs2IsReg +
(MEM_WREG= =1) (EXE_rs2= =WB_rd)(WB_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg) +
(EXE_rs2= =MEM_rd) (EXE_rs2= =WB_rd)(WB_WREG= =1)(EXE_rs2IsReg)

## Slide 411
3
EXE_rs2
WB_rd
0

## Slide 412
图3-3.36到图3-3.38以及表3-3.5和表3-3.6演示的是在EXE级ALU操作时才检测数据相关，有点临阵磨枪的味道。
我们完全可以在ID级完成这项工作，并把结果（多路器的选择信号ADEPEN两位和BDEPEN两位）作为控制信号打入流水线寄存器，以便轻装上阵，在进入EXE级后立即开始ALU的操作。
后图3-3.39给出的是采用数据前推技术的流水线处理机的数据路径和控制部件的结构图。会发现数据相关检测电路也放在ID级来做了（表3-3.5和表3-3.6中所有信号的字头都用前一级的符号来代替，即MEM用EXE来代替，WB用MEM来代替。此外，表3-3.5还要增加一项区分转移指令的ID_rs1IsReg ）。

## Slide 413
图3-3.39 采用数据前推技术的流水线处理机的数据路径和控制部件的结构图
BDEPEN1= (ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs2IsReg) + ……
注意，封锁控制信号的与门已合并在译码器中了。

## Slide 414
数据相关的解决办法
方法一、软件方法解决：编译器插入NOP
方法二、硬件方法1：互锁
暂停数据相关流水线
方法三、硬件方法2：
提高流水线处理机性能—内部前推（Forwarding）
方法三、硬件方法2：处理load指令——暂停与内部前
推相结合
能完全避免ALU指令相关而造成的流水线停顿。

## Slide 415
四、处理load指令——暂停与内部前推相结合
ALU指令在EXE级结束后，结果就出现在流水线寄存器R中，后续指令可以通过内部前推电路来直接使用它。
load指令在EXE级结束后，还在忙着访问存储器。在MEM级结束后，结果才出现在流水线寄存器D中，见图3-3. 42。这时，即使使用内部前推技术也无法消除load指令与它的下一条相关指令之间的第一个“气泡”。

## Slide 416
图3-3. 42 与load指令相关

## Slide 417
解决load相关的两种方法：
软件方法：由编译器处理。当一条指令与它上面的load指令数据相关时，在它们中间插入两条nop指令，然后优化，用两条不相关的指令替换两条nop指令。替换一条是一条，替换不掉就保留nop指令。
硬件方法：由硬件负责检测与load指令的相关性。采用暂停流水线一个周期的方法消除第一个“气泡”。第二个“气泡”用内部前推技术加以消除。

## Slide 418
前图3-3. 42 与load指令相关

## Slide 419
r3,100
r1
sub
r1,r5
r7,r1
r6
暂停流水线与数据前推解决Load相关
load r1, 100(r3)
sub r4, r1, r5
and r6, r7, r1
rs1
rs2
rd

## Slide 420
下面是用于实现load流水线暂停的控制信号的表达式。这个信号是在ID级产生，并且使用与暂停ALU流水线类似的方法。
LOADDEPEN=EXE_A_DEPEN + EXE_B_DEPEN
其中：
EXE_A_DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(ID_rs1IsReg)
EXE_B_DEPEN=(ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(ID_rs2IsReg)
+(ID_rd= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(store)
注意：
ID_rs1IsReg＝and+andi+or+ori+add+addi+sub+subi+load+store
ID_rs2IsReg＝and+or+add+sub
EXE_SLD，表示EXE级是load指令。（或者，更保险的方法是把译出的load指令打入流水线寄存器，使用它而不是EXE_SLD。）
EXE_A_DEPEN的意思是处在ID级的指令rs1与处在EXE级的指令数据相关。 EXE_B_DEPEN的意思是处在ID级的指令rs2与处在EXE级的指令数据相关。

## Slide 421
后图3-3.41的电路是带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机。所有的控制信号均在ID级产生，并使用流水线寄存器把它们传递到所需要的位置。注意，封锁控制信号的与门已合并在Decoder中了。
即便如此，如果编译器和汇编器能对程序做些优化，尽量消除与load指令的相关，就会提高流水线处理机的性能。

## Slide 422: 思考题：
为什么不需要判断ID级指令与MEM级指令load相关？
即为什么在下面表达式中：
LOADDEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_SLD==1)(ID_rs1IsReg)
+(ID_rs2==EXE_rd)(EXE_SLD==1)(ID_rs2IsReg)
没有：(ID_rs1= =MEM_rd)(MEM_SLD==1)(ID_rs1IsReg)

## Slide 423: 思考题：
为什么不需要判断ID级指令与MEM级指令load相关？
load r2, 100(r3)
addi r4, r2, 10
and r6, r2, r4
暂停流水线与数据前推解决load相关（第一条指令与第二条指令）
而此时第一条指令（ID级指令）与第三条指令（MEM级指令）的r2已经写回到寄存器堆中了。

## Slide 424: 问题：是否是load冒险？即是否需要“暂停加数据前推”来解决？
load r2, 100(r3)
addi r4, r1, 10
and r6, r2, r4
答案：第一条load指令与第三条and指令是一般的数据冒险，不需要暂停，只需要数据前推就可以解决。
画出时序图

## Slide 425
图3-3. 41 带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机
所有的控制信号均在ID级产生，并使用流水线寄存器把它们传递到所需要的位置。
注意，封锁控制信号的与门已合并在译码器Decoder中了。
sub r4, r1, r5 load r1, 100(r3)

## Slide 426
图3-3. 41 带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机
在这个周期开始时，判断有load冒险：LOADDEPEN=1
EXE_A_DEPEN=(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(ID_rs1IsReg)
sub r4, r1, r5 load r1, 100(r3)
有冒险LOADDEPEN=1
0
=0
在这个周期结束时，WPC=0，WIR=0，即在下个周期开始时，取同一条sub指令放到IR中，PC值保持不变
详细分析见后几页

## Slide 427
图3-3. 41 带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机
LOADDEPEN=1：(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(ID_rs1IsReg)
and(PC)/sub(IR) sub r4, r1, r5 load r1, 100(r3)
= 1
=0
load
r3,100
add
MEM
sub
stall
r1,r5
stall
and

## Slide 428
图3-3. 41 带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机
and r6, r7, r1 sub r4, r1, r5 sub(Wxx=0) load r1, 100(r3)
= 0
= 1
LOADDEPEN=0：(ID_rs1= =EXE_rd)(EXE_SLD= =1)(ID_rs1IsReg)
ADEPEN=11
BDEPEN=00
load
r3,100
add
MEM
sub
stall
r1,r5
stall
and

## Slide 429
图3-3. 41 带有内部前推及load相关暂停功能的流水线处理机
and r6, r7, r1 sub r4, r1, r5 sub(Wxx=0) load r1, 100(r3)
= 0
= 1
= 3
0=
load
r3,100
add
MEM
r1
sub
stall
r1,r5
MEM
stall
and
r7,r1

## Slide 430
r3,100
r1
sub
r1,r5
r7,r1
r6
暂停流水线与数据前推解决Load相关
Load r1, 100(r3)
sub r4, r1, r5
and r6, r7, r1
rs1
rs2
rd
sub

## Slide 431: 3-3流水线处理机及其设计
3-3.1 结构相关及解决方法
3-3.2 数据相关及解决办法
3-3.3 转移相关及解决方法
这部分内容来源于：李亚民 .计算机组成与系统结构 .清华大学出版社

## Slide 432
3-3.3 转移相关及解决方法
一、转移相关问题
二、暂停流水线（条件转移指令暂停流水线等待Z标志）
三、 假定转移不发生（针对条件转移）
四、延迟转移

## Slide 433
3-3.3 转移相关及解决方法
一、转移相关问题
转移指令改变程序顺序执行的特性。由于是流水线操作，在转移发生之前，若干条转移指令的后续指令已被取到流水线处理机中，此时产生转移相关（冒险）问题（branch hazard），有时也称之为控制相关问题（control hazard）。
一般来讲，若转移指令从取指令到执行完毕需要n个周期的话，则（n-1）条后续指令将受到影响（图3-3.42）。

## Slide 434
图3-3. 42 转移指令造成的延迟周期数
注意：转移指令不会执行到WB级。

## Slide 435
一般比较复杂的处理机往往需要3～5个周期才能完成转移指令的执行，受影响的指令至少2条。
在流水线模型机方案中，已经把转移指令所需的周期数减至最少，总共只需2个时钟周期，只有一条后续指令受到影响。
以下介绍模型机处理转移相关问题的3种技术。这3种技术是：
（1）暂停流水线
（2）假定转移不发生（猜测）
（3）延迟转移

## Slide 436
3-3.3 转移相关及解决方法
一、转移相关问题
二、暂停流水线（条件转移指令暂停流水线等待Z标志）
三、 假定转移不发生（针对条件转移）
四、延迟转移

## Slide 437
二、暂停流水线（条件转移指令暂停流水线等待Z标志）
第一种暂停方式：如果编译器将nop指令插入转移指令需要停顿的地方，程序就可以正确执行，如下图所示（前面已经讲过）。

## Slide 438
转移指令包括条件转移和无条件转移两种类型。
1、首先考虑无条件转移指令。无条件转移指令需要终止其后的一条的指令的执行。怎么实现？
第二种暂停方法：如果不用编译器插入nop指令，硬件怎么保证转移指令在流水线正确执行？首要问题是流水线上会有转移指令后续的一条指令进入流水线，怎么处理？

## Slide 439
如： 99 branch 200;
100 add r2, r2, r3;
...
200 sub r1, r2, r3;
当指令“branch 100”在ID时，“add ”在IF；branch刚执行完，add在ID，add会随着时钟周期执行到WB，将最终影响r2。
add r2, r2, r3
branch 200

## Slide 440
要废弃或终止紧接branch之后的指令add：
不改变处理器指令执行的效果，即不改变处理机的状态、寄存器堆和存储器的内容。如果add指令：
* 在EXE级结束之前，清除WZ；
* 在MEM级结束之前清除WMEM；
* 在WB级结束之前清除WREG
就不会对处理机和存储器产生任何影响。

## Slide 441
要废弃或终止紧接branch之后的指令（add r2, r2, r3），可以采用以下办法：
只要将BRANCH的译码信号保留在流水线寄存器中，当紧接branch后的指令进入ID时，用这个译码信号封锁当前在ID阶段的那条指令（add r2, r2, r3）的WZ、WMEM和WREG的信号，这样这条指令的执行就对程序的逻辑没有影响。
无条件转移指令封锁紧接其后指令的WZ 、WMEM和WREG的方法（与前面类似处理）
BRANCH
branch 200
add r2, r2, r3

## Slide 442
条件转移指令要判断Z标志是否能用。若Z标志还没有准备好，则还要暂停流水线一个时钟周期（类似数据相关暂停），但由于ID级转移指令只可能改变PC而不改变其它状态，因此用不着封锁WZ，WMEM，WREG（对转移指令来讲，这些信号原本就为0）。
即如果处在ID级的是条件转移指令，而且处在EXE级的是ALU类型的指令（就要写Z标志到流水线寄存器Z了），则要等到ALU指令写完Z后，再判断转移与否，为此要暂停一个周期。
2、条件转移指令与无条件转移指令有所不同（除了转移时废弃紧接其后的指令外）：
需要判断Z标志
根据Z决定转移还是不转移

## Slide 443
sub
r1,1
sub
r1
bne
stall
Zero?
add
or i
r2,15
or
r3
r2,1r3
add
r5
subi r1 , r1 , 1
bne loop
ori r3 , r2 , 15
loop : add r5 , r2 , r3
转移时，废弃该指令（与前面方法类似）

## Slide 444
WIR＝WPC＝
＝
注意：
EXE_instIsALU表示处在EXE级的是ALU指令。使用已有的控制信号：EXE_WREG和EXE_SLD产生它，因为除了load指令（EXE_SLD），凡是向寄存器堆写结果的指令都是ALU类型的指令。
后图3-3.43给出了这部分的控制电路。
暂停（stall）逻辑条件：

## Slide 445
图1．43 判断Z标志相关并暂停流水线
=0
=1
( ID_bne + ID_beq ) EXE_WREG EXE_SLD
0=
0=
WIR = WPC=
=0
1
1
0

## Slide 446
图1．43 判断Z标志相关并暂停流水线
=0
=0
( ID_bne + ID_beq ) EXE_WREG EXE_SLD
1=
1=
WIR = WPC=
=1

## Slide 447
图1．43 判断Z标志相关并暂停流水线
=0
=0
( ID_bne + ID_beq ) EXE_WREG EXE_SLD
1=
1=
WIR = WPC=
=1
ori r3, r2, 15
loop: add r5, r2, r3
或：ori r3, r2, r5
WZ=0
WMEN=0
WEG=0
branch=1

## Slide 448
问题：如何废除转移指令bne/beq的下一条指令ori r3, r2, 15?
答案：只要是的在ID级的ori r3, r2, 15这条指令的下面控制信号：
WZ=0
WMEN=0
WEG=0

## Slide 449
在我们的流水线处理机中，在转移指令的ID级就已明了：
无条件转移指令，在ID级知道肯定转移；
如果没有采用条件转移硬件暂停，则编译器会加nop， 如：
sub r1, r1, 1
nop
bne ok ；本指令在ID级根据Z知道是否转移
如果采用了前面的条件转移硬件暂停技术，由于条件转移指令在ID级暂停一个时钟周期等待Z标志，因此也能在ID级确定转移是否发生。
BTAKEN = bne Z+beq Z+branch
因此，ID级产生的转移发生逻辑条件：

## Slide 450
上一个周期把ID级bne/beq指令产生的转移发生条件（BTAKEN=1）打入流水线寄存器，在下一个周期使用。下一个周期恰好是紧接转移指令的后一条指令的ID级ori指令，就可以利用BTAKEN通过与门来清除前面提到的3个写信号：
即BTAKEN=1，封锁其后的写信号WZ=0，WMEM=0，WREG=0。
转移没有发生
BTAKEN
打入流水线寄存器

## Slide 451
图1．43 判断Z标志相关并暂停流水线
=0
=0
1=
1=
=1
ori r3, r2, 15
loop: add r5, r2, r3
或：ori r3, r2, r5
WZ=0
WMEN=0
WEG=0
branch=1

## Slide 452
3-3.3 转移相关及解决方法
一、转移相关问题
二、暂停流水线（条件转移指令暂停流水线等待Z标志）
三、 假定转移不发生（针对条件转移）
四、延迟转移

## Slide 453
三、 假定转移不发生（针对条件转移）
假定转移不发生（猜测）的思想是流水线按猜测转移不发生运行，具体是把紧接转移指令后的指令打入IR：
* 如果转移不发生，则让它继续执行；
* 如果转移成功，则废弃它的执行。
图3-3. 44 猜测不转移
转移没有发生

## Slide 454
问题的关键是如何在猜测不成功（转移发生）时终止指令（紧接条件转移指令的下条指令）的执行。
分析指令执行的效果：改变处理机的状态、寄存器堆和存储器的内容。如果：
* 在EXE级结束之前，清除WZ；
* 在MEM级结束之前清除WMEM；
* 在WB级结束之前清除WREG
就不会对处理机和存储器产生任何影响。
因此，转移发生时，需要，产生一个控制信号以控制终止紧接转移指令的下条指令执行。类似于前面
Branch指令废除其后的指令。

## Slide 455
在我们的流水线处理机中，转移成功与否，在转移指令的ID级就已明了：
无条件转移指令，在ID级知道肯定转移；
如果没有采用条件转移硬件暂停，则编译器会加nop， 如：
sub r1, r1, 1
nop
bne ok ；本指令在ID级根据Z知道是否转移
如果采用了前面的条件转移硬件暂停技术，由于条件转移指令在ID级暂停一个时钟周期等待Z标志，因此也能在ID级确定转移是否发生。
BTAKEN = bne Z+beq Z+branch
因此，ID级产生的转移发生逻辑条件：

## Slide 456
把ID级产生的转移发生条件（BTAKEN，转移成功时为1）打入流水线寄存器，以便在下一个周期使用。下一个周期恰好是紧接转移指令的后一条指令的ID级，就可以利用BTAKEN通过与门来清除前面提到的3个写信号。
不转移时，BTAKEN=0，不封锁，让其后指令继续执行（图3-3. 44）。
发生转移时，BTAKEN=1，封锁其后的写信号。
图3-3. 44 猜测不转移
转移没有发生
BTAKEN
打入流水线寄存器

## Slide 457
如果程序执行时，如果条件转移指令占13％，条件转移成功和条件转移不成功各占1/2，则与总是浪费一个周期的方法相比，猜测执行的方法可以节省1/2 X 13％＝6.5％的周期。其加速比为1／(1－0.065)＝1.07，或者说，提高效率7％。
图3-3. 44 猜测不转移
转移没有发生
BTAKEN = bne Z+beq Z+branch
BTAKEN
打入流水线寄存器

## Slide 458
例1： 如果模型机只采用软件方法处理控制相关，则编译器应该在条件转移指令前后加nop指令，无条件转移指令后加nop。如：
sub r1, r1, 1
nop
bne ok
nop
add r2, r2, r3
……
0k: or ……
branch L1
nop
sub r3, r4, r5
……
L1: and r6, r7, 10

## Slide 459
例1： 如果模型机只采用假定转移不发生硬件方法（图3-3. 44），则编译器应该在条件转移指令前加nop指令。如：
sub r1, r1, 1
nop
bne ok
add r2, r2, r3
……
0k: or ……
branch L1
sub r3, r4, r5
……
L1: and r6, r7, 10
建议：画以上代码的时序图

## Slide 460
例2 ：如果同时采用条件转移暂停一个时钟周期等待Z标志（见图3-3. 43），以及假定转移不发生方法（图3-3. 44），即都采用硬件方法，则有条件转移指令和无条件转移指令的程序段为：
sub r1, r1, 1
bne ok
add r2, r2, r3
……
0k: or r4, r5, r6
branch L1
sub r3, r4, r5
……
L1: and r6, r7, 10
建议：画以上代码的时序图

## Slide 461
3-3.3 转移相关及解决方法
一、转移相关问题
二、暂停流水线（条件转移指令暂停流水线等待Z标志）
三、 假定转移不发生（针对条件转移）
四、延迟转移

## Slide 462
四、延迟转移
模型机中，延迟转移(delay branch)总是执行紧接转移指令的后续指令（调度一条无论是否转移都必须执行的指令）。

## Slide 463
规定：为了便于采用延迟转移优化程序（调度指令），有些处理机的指令系统中设置了两类ALU指令：
一类根据ALU操作结果，对标志寄存器置0或置1；
另一类则单纯做计算，并不影响标志寄存器原来的内容。
例：有一段循环累加程序如下：
Loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中
add r1，r1，r3 ；累加，累加和放在r1中
addi r4，r4，4 ；存储器地址加4，指向下一个存储器字
sub r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop
store r1，0（r4） ；否则，把累加和送到存储器中
Notes: 注意：第2条 add r1, r1, r3与最后一条store r1, 0(r4)之间本身就存在顺序关系，即必须第2条先执行后最后一条store再执行，所以后面调换指令顺序时需要保证这个顺序；类似，第3条addi r4, r4, 4与最后一条store r1, 0(r4)之间也有这种顺序关系也必须保证。
另外，第2条add与第3条addi与第4条sub之间没有顺序关系，所有后面调换指令顺序时这3条之间可以任意换

## Slide 464
Loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中
nop
nop
add r1，r1，r3 ；累加，累加和放在r1中
addi r4，r4，4 ；存储器地址加4，指向下一个存储器字
sub r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志
nop
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop
nop
store r1，0（r4） ；否则，把累加和送到存储器中
例：模型机中，假如不采用硬件暂停、前推和延迟转移，运算指令都影响标志，一个循环累加程序由编译器增加nop如下：

## Slide 465
Loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中
addi r4，r4，4 ；存储器地址加4，指向下一个存储器字
nop
add r1，r1，r3 ；累加，累加和放在r1中
sub r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志
nop
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop
nop
store r1，0(r4) ；否则，把累加和送到存储器中
程序优化如下（调度指令进行优化）：
在下面的例子中，采用延迟转移，假设模型机使用subicc指令，它将根据减法结果设置标志寄存器Z的内容为0或为1。其它的ALU计算指令不影响Z，那么这条subicc指令可以调整到任何位置。

## Slide 466
调整指令顺序（优化）要求：在前面基础上设模型机采用延迟转移，调整以上指令序列的顺序，使得指令序列在模型机中执行时只有最小停顿，写出调整后的指令序列
以上程序经过优化后，没有浪费一个时钟周期。程序的执行时序在后图3-3.45中给出。注意，也采用了内部前推技术
Notes: 尽量减少使用内部前推

## Slide 467
图3-3.45 采用内部前推和延迟转移技术后程序的执行时序
loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中，
subicc r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志，
addi r4，r4，4 ；存储器地址加4，指向下一个存储器字，不影响Z，
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop，延迟转移，
add r1，r1，r3 ；延迟指令，总是被执行
store r1，0（r4） ；否则，把累加和送到存储器中。
注意：如果bne发生转移，则bne执行，再add执行后load执行；如果bne不转移，即顺序执行时，则bne执行，再add执行后执行store，则add与store的数据冒险就可以通过内部前推解决

## Slide 468
问题：调整成以下指令顺序，是否是最优的？
loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中，
subicc r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志，
add r1，r1，r3 ；，累加，累加和放在r1中
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop，延迟转移，
addi r4，r4，4 ；不影响Z（延迟指令，总是被执行）
store r1，0（r4） ；否则，把累加和送到存储器中。
注意：上页ppt中的指令顺序（将紫色指令addi有立即数的放到bne前面）是最优的，因为只有在跳出循环（即不转移）时，才有一个数据冒险（最后两条指令之间：add 与store之间关于r1的数据冒险）用一般数据前推就可解决。即这样即使add与最后跳出循环后的store之间有一个前推，但由于只有一次，这样可以做到最优，并保证指令序列在模型机中执行时只有最小停顿。
调整指令顺序的原则：首先要保证暂停最少（包括不出现load冒险，其次才是保证数据冒险最少。

## Slide 469
问题：调整成以下指令顺序，是否是最优的？
loop: load r3，0(r4) ；从存储器取数据放到r3中，
subicc r2，r2，1 ；计数器减1，并改变Z标志，
add r1，r1，r3 ；，累加，累加和放在r1中
bne loop ；若计数器不为0，转移到loop，延迟转移，
addi r4，r4，4 ；不影响Z（延迟指令，总是被执行）
store r1，0（r4） ；否则，把累加和送到存储器中。
但是，改成上述就不是最优的，因为这种情况有3个数据冒险要解决：第一次是load与add之间关于r3的数据冒险（用一般数据前推可以解决）；第二次是在要发生转移时，bne执行后addi执行，addi与下一次循环load之间关于r4有数据冒险（用一般数据前推解决），而且每次在循环时都要解决；第三次是在不发生转移时，bne执行后addi执行，addi与store之间关于r4的数据冒险用一般数据前推解决。
调整指令顺序的原则：首先要保证暂停最少（包括不出现load冒险，其次才是保证数据冒险最少。

## Slide 470
延迟转移对于循环程序是有一定效果的。要实现延迟转移，必须考虑：
硬件要支持延迟转移，
编译器要支持延迟转移。
通常，对于5级经典流水线，采用假定转移不发生和延迟转移结合编译器优化调度，基本满足条件转移相关处理的性能要求。

## Slide 471: 相关（冒险）处理总结
流水线模型机中的相关处理：
结构相关：停顿流水线（插nop），增加硬件资源，
功能部件完全流水
算术指令数据相关：
（1）插nop（软件），
（2）暂停流水线（硬件），数据前推（硬件优化）
LOAD数据相关：插nop（软件），暂停与前推结合（硬件优化）
转移相关：
（1）插nop，（2）条件转移暂停（硬件），（3）假定转移不发生（硬件优化），（4）延迟转移（优化、软硬件）

## Slide 472: 小结
流水线定义、分类、性能分析计算
流水线模型机指令系统、无相关流水线模型机的设计与实现
流水线模型机中的相关处理：
结构相关：停顿流水线（插nop），增加硬件资源，功能部件完全流水
算术指令数据相关：插nop（软件），
暂停流水线（硬件），数据前推（硬件优化）
LOAD数据相关：插nop，暂停与前推结合（硬件优化）
转移相关：插nop，条件转移暂停（硬件），假定转移不发生（硬件优化），延迟转移（优化、软硬件）

## Slide 473
第三章作业2：
1、各流水级存放控制信号的流水线寄存器有何异同？
2、设流水线模型机采用load前推和数据前推，按时钟周期画出以下指令序列的时序图，标示出前推示意。
load r2, 12(r3)
addi r4, r2, 10
and r1, r2, r4
store r1, 10(r5)
3、给出第三章PPT中图3-3.39的BDEPEN控制信号的真值表。
（图3-3.39见下一页）

## Slide 474
图3-3.39 采用数据前推技术的流水线处理机的数据路径和控制部件的结构图
BDEPEN1= (ID_rs2= =EXE_rd)(EXE_WREG= =1)(ID_rs2IsReg) + ……